## Slide 1: Le codage de l ’information
Introduction
Représentation des nombres
Les opérations de bases
Représentation à virgule flottante
Correction par codage de Hamming

## Slide 2: Objectifs
Nous verrons comment les instructions et les données sont représentées dans l ’ordinateur.
Nous apprendrons à représenter les nombres dans différentes bases.
Nous verrons un codage permettant de corriger un codage.

## Slide 3: Introduction
Un des principes fondamentaux de l ’informatique est que : Toute information (instructions ou donnée) est représentée dans un ordinateur par des nombres.
Ces nombres sont des nombres binaires.
Une information élémentaire correspond à un chiffre binaire (0 ou 1) appelé bit.
Le codage de l ’information permet d ’établir une correspondance entre la représentation externe de l ’information et sa représentation binaire.

## Slide 4: Codage de l’information
INFORMATIONS
INSTRUCTION DONNÉES
FORMATS EN CODE MACHINE
NUMERIQUES NON-NUMERIQUE
NB ENTIERS POSITIFS NB FRACTIONNAIRES NB ENTIERS NEGATIFS
VIRGULE FIXE VIRGULE FLOTTANTE
BCD ASCII EBCDIC

## Slide 5: Représentation d ’un nombre
N =  diBi
Tout nombre peut se décomposer dans une base B

## Slide 6: Passage d ’un nombre décimal à un binaire
Le nombre décimal est divisé successivement par 2 :
Poids fort faible

## Slide 7: Passage de la base deux à la base 10
Le nombre binaire est successivement multiplié par 2 :

## Slide 8: Généralisation

## Slide 9: Quelques chiffres

## Slide 10: Passage des bases Hexadécimale à octal
Le nombre de bits nécessaires pour coder un nombre binaire dans une base est : n=Log 2 B
24 n=4
23 n=3

## Slide 11: Le complément à Deux
Pour obtenir le complément à deux d ’un nombre :
1- complémenter bit à bit (0 en 1 et 1 en 0)
2- Ajouter 1
Somme du nb et de son complément = 2 n+1

## Slide 12: Représentation des nombres

## Slide 13: Les opérations élémentaires

## Slide 14: Le complément à Deux
La représentation en complément à deux est très employée. Pas besoin de savoir soustraire pour faire une soustraction, merci B. Pascal :°)
Exemple en base 10 : 4 - 6 = 04 + (93 + 1) = 98 = -2 ;
Remarque : Ceci permet d ’éviter le test des opérandes.
En représentation en complément on code évidemment autant de chiffres mais réduit la valeur absolue du plus grand nombre codé.

## Slide 15: Représentation en virgule flottante
Un nombre réel est représenté sous la forme r=mBexp où m est la mantisse, exp est l ’exposant et B la base de l ’exposant.
    a- Convertir le nombre en binaire
    b- Normaliser
    c- Calculer la représentation de l’exposant
    d- Convertir l’exposant en binaire
    e- Calculer le bit de signe
Sur 32 bits, 8 bits pour E
2,5 10,1
10,1 1,01*21
E=1+127=128
E=10000000
signe=0
a
b
c
d
e
Notes: Exposant biaise :
Exemple avec 4 bites on peut representer 2*4=16 valeurs de l’exposant qui vont de 0 à 15.
On peut faire représenter les 8 premieères valeurs de E (0 à 7) à un exposant négatif, les huit suivantes (de 8 à 15) à un exposant positif.
Un exposant nul est donc représenté par la valeur 8., 1 par la valeur9 un exposant de valeur -1 par la valeur 7. On dit que le biaais est égal à 8. C’est la valeur qu’il faut soustraire à lexposant biaisé (de 0 à 15) pour obtenir l’exposant effectif (de -8 à 7).
L’addition de la valeur à l’exposant evite de traiter des nombre négatif.

## Slide 16: Code détecteurs et correction
Les informations subissent lors du stockage ou de leurs transmissions des modifications. Des codes de détections et de corrections peuvent être alors employés.
Les codes qui permettent la détection des erreurs sont des codes autovérificateurs, les codes qui permettent la détection et la correction sont des codes autocorrecteurs.
Le code de Hamming est un code autocorrecteur, basé sur le test de parité. k bits doivent indiquer les n+1 possibilités d ’erreurs ou de non erreur.

## Slide 17: Correction par codage de Hamming
Aux m bits d ’information on ajoute k bits de contrôle de parité. Puisque k bits doivent indiquer les n+1 possibilités d ’erreurs et de non erreur, ainsi 2k>n+1.
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
k 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Tableau donnant le nombre de bits de correction en fonction de la taille des mots :
Taille du mot bits de correction
8 4
16 5
32 6
64 7
128 8
256 9

## Slide 18: Construction du code de Hamming
Le bit de parité 1 vérifie les bits : 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Le bit de parité 2 vérifie les bits : 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19
Le bit de parité 4 vérifie les bits : 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21
Le bit de parité 8 vérifie les bits : 8 9 10 11 12 13 14 15
Le bit de parité 16 vérifie les bits : 16 17 18 19 20 21
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bits de parité

## Slide 19: Construction du code de Hamming
Le bit incorrect est donné par la somme des bits de parité.
Exemple :
Mot mémoire 1111000010101110
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bits de parité
Les bits de contrôle 1 et 4 sont incorrectes :
Le bit 5 (4+1) est à corriger.
0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0