## Slide 1: Les opérateurs combinatoires
Des circuits élémentaires
L ’additionneur 1 bit
L ’additionneur 4 bits
Calculs des temps de propagation

## Slide 2: Objectifs
Nous verrons comment réaliser la synthèse d ’une fonction logique à partir de circuits élémentaires.
Nous étudierons différentes réalisations de l ’additionneur et discuterons du temps de calcul.

## Slide 3: Exemple de synthèse
f = ab/+ac/ +a/bc
On veut réaliser un circuit logique réalisant la fonction précédente.

## Slide 4: Synthèse avec des portes
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Voici la table de vérité de la fonction f.
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 5: Synthèse avec des portes
a
b
c
f
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Circuit logique
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 6: Exemple de synthèse
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
a
b
c
f
Voici le circuit logique réalisant la fonction f
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 7: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
?
?
?
?
a
b
f
Multiplexeur
On veut réaliser la fonction f avec un multiplexeur 4 entrées
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 8: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
f=a/b/E1+a/bE2+ab/E3+abE4
Première méthode
?
?
?
?
a
b
f
Multiplexeur
D ’après l ’équation de la sortie :
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 9: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
1- On développe
f = a/bc+ab/c/+abc/+a/bc
2- On identifie avec :
f = ab/+ac/ +a/bc
f=a/b/E1+a/bE2+ab/E3+abE4

## Slide 10: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
1- On développe
f = ab+ac+abc = ab/c+ab/c/+abc/+a/bc
2- On identifie avec :
f = ab/+ac/ +a/bc
f=a/b/E1+a/bE2+ab/E3+abE4

## Slide 11: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
c
1
c
0
a
b
f
Multiplexeur
Voici le schéma final :
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 12: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Il existe une autre méthode, la
méthode par analyse.
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 13: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b f
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Méthode par analyse,on construit une table de vérité.
Deuxième méthode
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 14: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b f
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
On analyse que : Lorsque a et b
valent 0, quelque soit la valeur de c
la fonction vaut 0.
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 15: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b f
0 0 0
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Ce qui donne la table suivante.
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 16: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
a b f
0 0 0
0 1 c
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 17: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
a b f
0 0 0
0 1 c
1 0 1
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 18: Synthèse à l’aide de multiplexeurs
a b c f
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
a b f
0 0 0
0 1 c
1 0 1
1 1 c
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 19: La structure ROM
Une ROM (Mémoire à lecture seulement) est un opérateur combinatoire. Le nombre de bits en sortie correspond au nombre de fonctions logiques différentes implantées. Le nombre de bits d’adresse correspond au nombre de variables des fonctions logiques.
La structure de la ROM est composée de deux parties :
- un décodeur (générateur complet de mintermes),
- un OU+ logique des mintermes pour lesquels la fonction prend la valeur1.

## Slide 20: Une ROM à 2 entrées 2 sorties
a
b
f1
ROM
f2

## Slide 21: Une ROM à 2 entrées 2 sorties
a
b
f1
f2
Décodeur

## Slide 22: Une ROM à 2 entrées 2 sorties
f1
a
b
m2
m3
m4
m1
f2
Décodeur
OU

## Slide 23: Une ROM à 2 entrées 2 sorties
a
b
m2
m3
m4
m1
f2
f1

## Slide 24: Synthèse à l’aide d’une ROM
On veut réaliser cette fonction à partir d ’une ROM.
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 25: Synthèse à l’aide d’une ROM
a
b
f
c
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 26: Synthèse à l’aide d’une ROM
a
b
f
c
SURFACE
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 27: La structure PLA
Une PLA est un opérateur combinatoire. Le nombre de bits en sortie correspond au nombre de fonctions logiques différentes implantées. Le nombre de bits d’adresse correspond au nombre de variables des fonctions logiques.
La structure d’une PLA est composée de deux parties :
- Le demi-PLA ET : générateur partiel de mintermes
- Le demi-PLA OU : réalise le OU logique des mintermes pour lesquels la fonction a pour valeur 1.

## Slide 28: Une PLA à 2 entrées 2 sorties
f2
f1
m2
m3
m4
m1
a
b
PLA

## Slide 29: Une PLA à 2 entrées 2 sorties
a
b
Le demi-PLA ET
f2
f1

## Slide 30: Une PLA à 2 entrées 2 sorties
a
b
Le demi-PLA ET
Le demi-PLA OU
f2
f1

## Slide 31: Synthèse à l’aide d’une PLA
f
a
b
c
Voici le circuit obtenue à partir d ’une PLA.
f = ab/+ac/ +a/bc

## Slide 32: L’additionneur 1 bit
a
b
re
rs
s
Additionneur
Entrées
Sorties

## Slide 33: La table de vérité
a b re s rs
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
Le comportement : nbentrées à 1 then

## Slide 34: L’additionneur 1 bit
a
b
re
rs
s
Additionneur

## Slide 35: Le circuit logique
a
b
re
rs
s

## Slide 36: Objectifs
Le temps de calcul d ’un circuit est défini par le plus long chemin entre les entrées et les sorties. Nous étudions et analysons différentes architectures de l ’additionneur qui permettent d ’atteindre des performances de plus en plus élevées.

## Slide 37: Le plus long chemin pour la somme
a
b
re
rs
s
Il faut traverser 3 portes
Il faut traverser 3 portes

## Slide 38: Le plus long chemin pour la retenue
a
b
re
rs
s
Il faut traverser 2 portes

## Slide 39: L’additionneur 4 bits à propagation
b3
a3
s3
r-1
bo
ao
so
r-1
b1
a1
s1
b2
a2
s2
r2
r1
r0
r3
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
Additionneur 4 bits
Vue externe

## Slide 40: L’additionneur 4 bits à propagation
b3
a3
s3
r-1
bo
ao
so
r-1
b1
a1
s1
b2
a2
s2
r2
r1
r0
r3
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
Vue interne : 4 additionneurs 1 bit forment l ’additionneur 4 bits.
La retenue r-1 est mise à 0.

## Slide 41: Le plus long chemin
b3
a3
s3
r-1
bo
ao
so
r-1
b1
a1
s1
b2
a2
s2
r2
r1
r0
r3
9
2
4
6
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
La sortie Sn-1 est obtenue (2n+1) tp après l’arrivée de r-1
Temps pour obtenir les différentes retenues
Généralisation :

## Slide 42: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
b3
a3
bo
ao
b1
a1
b2
a2
G1
P1
G2
P2
G3
P3
Go
P0
Circuit anticipation
r3
r-1
r-1
s2
s0
s3
s1
r0
r2
r-1
r1
Additionneur 4 bits

## Slide 43: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
Nous cherchons à améliorer les temps de calculs en anticipant le calcul des retenues. Ceci est réaliser en augmentant le matériel.
Mécanisme d’anticipation de retenue.
rs=ab+re(a+b)
rs=G+Pre avec G : Génération
P : Propagation
r3=G3+P3r2
r3=G3+P3G2+P3P2r1
r3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1r0
r3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0r-1

## Slide 44: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
b3
a3
bo
ao
b1
a1
b2
a2
G1
P1
G2
P2
G3
P3
Go
P0
Circuit anticipation
r3
r-1
r-1
s2
s0
s3
s1
r0
r2
r-1
r1
Additionneur 4 bits

## Slide 45: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
b3
a3
bo
ao
b1
a1
b2
a2
G1
P1
G2
P2
G3
P3
Go
P0
Circuit anticipation
r3
r-1
r-1
s2
s0
s3
s1
r0
r2
r-1
r1
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Du matériel supplémentaire est nécessaire.

## Slide 46: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
b3
a3
bo
ao
b1
a1
b2
a2
G1
P1
G2
P2
G3
P3
Go
P0
Circuit anticipation
r3
r-1
r-1
s2
s0
s3
s1
r0
r2
r-1
r1
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
2
3
8
3
Temps pour obtenir les sorties

## Slide 47: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
Mécanisme d’anticipation de retenue.
rs=ab+re(a+b)
rs=P+Gre avec G : Génération
P : Propagation
r3=P3+G3r2
r3=P3+G3P2+G3G2r1
r3=P3+G3P2+G3G2P1+G3G2G1r0
r3=P3+G3P2+G3G2P1+G3G2G1r0 +G3G2G1G0r-1
Sous cette forme complémenté les temps de calculs peuvent être encore améliorés

## Slide 48: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
b3
a3
bo
ao
b1
a1
b2
a2
G1
P1
G2
P2
G3
P3
G0
P0
Circuit anticipation
r3
r-1
r-1
s2
s0
s3
s1
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
r0
r2
r-1
r1

## Slide 49: L’additionneur 4 bits à anticipation de retenue
b3
a3
bo
ao
b1
a1
b2
a2
Circuit anticipation
r3
r-1
r-1
s2
s0
s3
s1
r0
r2
r-1
r1
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
Génération
Propagation
1 bit
1
2
6
3
G1
P1
G2
P2
G3
P3
G0
P0
Temps pour obtenir la somme