## Slide 1: Les éléments de mémorisation
Introduction
Les bascules
Les registres

## Slide 2: Objectifs
Définir les éléments de base de la mémorisation.

## Slide 3: Introduction
Horloge
D
Q
Q
Nous allons envisager un circuit capable de mémoriser une information.
C ’est à dire que le dispositif doit être capable d ‘ enregistrer, de conserver et de restituer l ’information.
Entrées
Sorties
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 4: Introduction
Horloge
D
Q
Q
D
Voici la variation de l ’entrée du dispositif dans le temps.
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 5: Introduction
Horloge
D
Q
Q
D
Q
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 6: Introduction
Horloge
D
Q = Prend la valeur de l ’entrée D
Q
D
Q
Je prends une photo (je mémorise)
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 7: Introduction
Horloge
D
Q
Q
D
Q
La sortie est insensible aux variations de l ’entrée.
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 8: Introduction
Horloge
D
Q
Q
D
Q
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 9: Introduction
Horloge
D
Q
Q
D
Q
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 10: Introduction
Horloge
D
Q
Q
D
C
Q
Période d’horloge
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 11: Les bascules
C
D
Q
Q
La figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR.
Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle.
Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée.
La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 12: Les bascules
D
C
Q
La figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.
Notes: La première figure montre une bascule D réalisée avec des portes NOR. Une porte NOR agit comme un inverseur si l'autre entrée est nulle. Donc, la paire de portes NOR montées en opposition enregistre la valeur de l'état sauf si l'entrée d'horloge, C, est à 1, auquel cas la valeur de l'entrée D remplace la valeur de Q et est enregistrée. La valeur de l'entrée D doit être stable lorsque le signal d'horloge C passe de 1 à 0.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'une bascule D en supposant que la sortie Q prend immédiatement la valeur de l'entrée D.
Le temps minimum pendant lequel l'entrée doit être valide avant le front d'impulsion est appelé temps d'établissement ; le temps minimum après le front d'impulsion est appelé temps de maintien.

## Slide 13: Les bistables
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 14: Les bistables
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 15: Les bistables
Si la porte ne filtre pas les gens ….
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 16: Les bistables
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 17: Les bistables
Avec un système de portes bloquantes.
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 18: Les bistables
Une seule information est mémorisée.
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 19: Les bistables
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 20: Les bistables
D
C
Q
Bascule
D
D
C
Q
Bascule
D
Q
Q
D
C
Q
tps d'établissement
tps de maintien
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 21: Les bistables
D
C
Q
Bascule
D
D
C
Q
Bascule
D
Q
Q
La figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant.
La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 22: Les bistables
D
C
Q
tps d'établissement
tps de maintien
La figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 23: Les bistables
Q
Q
D
C
Q
D
C
Q
Bascule
D
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 24: Les bistables
Q
Q
D
C
Q
D
C
Q
Bascule
D
Notes: La première figure montre un bistable D avec un déclenchement sur front descendant. La première bascule appelée le maître, est ouverte et suit l’entrée D lorsque l'entrée d'horloge, C, est à 1. Lorsque l'entrée d'horloge, C, chute, la première bascule est fermée, mais la deuxième bascule, appelée l'esclave, est ouverte et prend son entrée dans la sortie de la bascule maître.
La deuxième figure donne le fonctionnement d'un bistable D déclenché par front d'impulsion descendant, en supposant que la sortie était initialement à 0. Lorsque l'entrée d'horloge C passe à 1 à 0, la sortie Q enregistre la valeur de D.

## Slide 25: Les bancs de registres
Une structure primordiale de notre chemin de données est le banc de registres. Il est constitué d’un ensemble de registres, et l’on peut lire ou écrire dans un registre en fournissant son numéro dans le banc (adresse).
Nous allons étudier la mise en œuvre des ports de lecture et des ports d’écriture..
Les registres et bancs de registres fournissent le bloc de construction pour les petites mémoires. Les mémoires de grande taille sont construites soit à partir de SRAM (Static Random Access Memories) soit à partir de DRAM (Dynamic Random Access Memories).
Notes: Une structure primordiale de notre chemin de données est le banc de registre. Il est constitué d’un ensemble de registres, et l’on peut lire ou écrire dans un registre en fournissant son numéro dans le banc (adresse).
Nous allons étudier la mise en oeuvre des ports de lecture et des ports d’écriture.
La figure ci-dessus montre un banc de registres avec 2 ports de lecture et 1 port d’écriture. Puisque la lecture d’un registre ne modifie aucun état, nous avons uniquement besoin de fournir un numéro de registre en entrée et la donnée sera la donnée contenue dans ce registre. Pour l’écriture nous avons besoin d’une entrée de contrôle suplémentaire (Ecrire).
Les registres et bancs de registres fournissent le bloc de construction pour les petites mémoires. Les mémoires de grande taille sont construites soit à partir de SRAM (static random access memories) soit à partir de DRAM (dynamic random access memories).

## Slide 26: Les bancs de registres
Registre lecture
numéro 1
Registre lecture
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Ecrire
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
La figure montre un banc de registres avec 2 ports de lecture et 1 port d’écriture. Puisque la lecture d’un registre ne modifie aucun état, nous avons uniquement besoin de fournir un numéro de registre en entrée et la donnée sera la donnée contenue dans ce registre. Pour l’écriture nous avons besoin d’une entrée de contrôle supplémentaire (Écrire).
Notes: Une structure primordiale de notre chemin de données est le banc de registre. Il est constitué d’un ensemble de registres, et l’on peut lire ou écrire dans un registre en fournissant son numéro dans le banc (adresse).
Nous allons étudier la mise en oeuvre des ports de lecture et des ports d’écriture.
La figure ci-dessus montre un banc de registres avec 2 ports de lecture et 1 port d’écriture. Puisque la lecture d’un registre ne modifie aucun état, nous avons uniquement besoin de fournir un numéro de registre en entrée et la donnée sera la donnée contenue dans ce registre. Pour l’écriture nous avons besoin d’une entrée de contrôle suplémentaire (Ecrire).
Les registres et bancs de registres fournissent le bloc de construction pour les petites mémoires. Les mémoires de grande taille sont construites soit à partir de SRAM (static random access memories) soit à partir de DRAM (dynamic random access memories).

## Slide 27: Réalisation des ports de lecture
Registre lecture
numéro 1
Registre lecture
numéro 2
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
Registre 0
Registre 1
Registre ..
Registre n
Les deux ports de lecture pour un banc de registres à n registres peuvent être réalisés avec une paire de multiplexeurs à n entrées ayant chacun une largeur de 32 bits. le signal de numéro du registres à lire est utilisé comme un signal de sélecteur du multiplexeur.
Notes: Les deux ports de lecture pour un banc de registres à n registres peuvent être réalisés avec une paire de multiplexeurs à n entrées ayant chacun une largeur de 32 bits. le signal de numéro du registres à lire est utilisé comme un signal de sélecteur du multiplexeur.

## Slide 28: Réalisation des ports d'écriture
Registre 0
C
D
Registre 1
C
D
Registre n-1
C
D
Registre n
C
D
.
.
.
0
1
Décodeur
n pour 1
n-1
n
.
.
.
.
.
.
Écrire
Numéro de
registre
Donnée de
registre
Les ports d'écriture pour un banc de registres est réalisé avec un décodeur, qui combiné avec un signal d'écriture génère l'entrée C des registres. Les trois entrées subiront des contraintes sur le temps d'établissement et de maintien afin d'assurer que la donnée écrite dans le banc de registre soit correcte.
Notes: Les ports d'écriture pour un banc de registres est réalisé avec un décodeur, qui combinée avec un signal d'écriture génère l'entrée C des registres. Les trois entrées (le numéro de registres, la donnée et le signal d'écriture) subiront des contraintes sur le temps d'établissement et de maintien afin d'assurer que la donnée écrite dans le banc de registre soit correcte.

## Slide 29: Réalisation des ports d'écriture
Registre 0
C
D
Registre 1
C
D
Registre n-1
C
D
Registre n
C
D
.
.
.
0
1
Décodeur
n pour 1
n-1
n
.
.
.
.
.
.
Écrire
Numéro de
registre
Donnée de
registre
Notes: Les ports d'écriture pour un banc de registres est réalisé avec un décodeur, qui combinée avec un signal d'écriture génère l'entrée C des registres. Les trois entrées (le numéro de registres, la donnée et le signal d'écriture) subiront des contraintes sur le temps d'établissement et de maintien afin d'assurer que la donnée écrite dans le banc de registre soit correcte.

## Slide 30: La SRAM
SRAM
32K*8
Adresse
Dentrée7-0
15
8
8
Dsortie7-0
Sélection puce
Autorisation sortie
Autorisation écriture
E
Autoriser
S
E
Autoriser
S
E
Autoriser
S
E
Autoriser
S
Sélection 0
Donnée 0
Sélection 1
Donnée 1
Sélection 2
Donnée 2
Sélection 3
Donnée 3
Sortie
1)
2)
Notes: La première figure donne le schèma fonctionnelle d’une Static Random Acces Memories (SRAM) 32k8, avec ses 15 entrées d'adresse (32k=215) et les 8 entrées de données, les trois lignes de contrôle, et les 8 sorties de données.
On ne peut construire une SRAM de grande taille comme pour les banc de registre pour lequel il est possible d'utiliser le multiplexeur, il est totalement inconcevable d'utiliser un multiplexeur 64k pour 1. Une solution consiste à metret en commun les lignes de sortie, en utilisant un émetteur trois états (0,1, haut impédance). Pour les états 0 (resp. 1) la valeur de la sortie est à à (resp. 1). Pour l’état haute impédance aucune valeur n’est imposée en sortie.
La figure 2) montre quatre émetteurs trois états utilisés pour composer un multiplexeurs. Une seule des quarte entrées Sélection peut être imposée. Un émetteur trois états dont le signal Autoriser sortie est désimposé à une sortie en haute impédance. Ce qui permet à un autre émetteur trois états dont le signal Autoriser sortie est imposé de définir la valeur de la ligne de sortie partagée.

## Slide 31: Structure de base d'une SRAM
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Dsortie 1
Dentrée 1
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Bascule
D
C
D
Autor.
Q
Dsortie 0
Dentrée 0
Autorisation
écriture
Adresse
Décodeur 2 pour 4
Notes: La structure de base d'une SRAM 4*2 (2 entrées 2 sorties) consiste en un décodeur qui sélectionne la paire de cellule à activer.
Les cellules activées utilisent une sortie trois états connectée aux lignes de bits verticales qui fournissent la donnée demandée. L'adresse qui sélectionne la cellule est envoyée sur un des ensembles de lignes horizontales ( les lignes 0,1,2,3), appelées lignes de mots. Par souci de simplicité, les signaux Autoriser sortie et Sélection puce ont été omis.
Ce modèle élimine le besoin d’un énorme multiplexeur (utilisation des trois états) ; cependant il existe toujours un très grand décodeur et un nombre correspondant de lignes de mots très élevé. Par exemple, dans une SRAM 16K*8, nous aurions besoin d’un décodeur 14 vers 16K et de 16K lignes de mots.

## Slide 32: Organisation d'une SRAM 32k*8
512*64
SRAM
512*64
SRAM
512*64
SRAM
512*64
SRAM
512*64
SRAM
512*64
SRAM
512*64
SRAM
512*64
SRAM
Décodeur
9 pour 512
Mux
Mux
Mux
Mux
Mux
Mux
Mux
Mux
Adresse 5-0
Adresse 14-6
512
64
Dsortie7
Dsortie6
Dsortie5
Dsortie4
Dsortie3
Dsortie2
Dsortie1
Dsortie0
Notes: Pour contourner l’utilisation d’un décodeur, les mémoires de grande taille sont organisées sous forme de tableaux rectangulaires et elles utilisent un processus de décodage en deux étapes.
Nous donnond ici, l'organisation usuelle d'une SRAM 32K*8 sous forme de 512*64 tableaux. Le premier décodeur génère les adresses pour les 8 tableaux 512*64 ; puis un ensemble de multiplexeurs est utilisé pour sélectionner un bit de chaque tableau de 64 bits de large. Ce modèle est beaucoup plus simple qu’un décodage à un seul niveau qui nécessiterait soit un énorme décodeur (15 vers 32k) ou un gigantesque multiplexeur (32k pour 1).

## Slide 33: Une DRAM 4M*1
Décodeur de ligne
11 pour 2048
Réseau
2048*2048
Bascule de colonne
Mux
Adresse 10-0
Ligne de mots
Transistor de passage
Condensateur
Ligne de bits
Notes: Une cellule de DRAM à 1 transistor contient un condensateur qui stocke le contenu de la cellule et un transistor pour accéder à la cellule.
Nous donnons ici le schèma d’une DRAM 4M*1. Elle est construite avec un réseau 2048*2048. L'accès ligne utilise 11 bits pour sélectionner une ligne, qui est ensuite écrite dans 2048 bascule de 1 bit. Un multiplexeur choisit alors le bit de sortie à partir de ces 2048 bascules.

## Slide 34: Une cellule DRAM
Ligne de mots
Transistor de passage
Condensateur
Ligne de bits