## Slide 1: Le jeu d ’instructions
Introduction
Un jeu d ’instruction classique
Le stockage des variables
Les transferts de données
Les opérations du matériel
Des instructions pour prendre des décisions
Les modes d ’adressage
Le format des instructions

## Slide 2: Objectifs
Le jeu d ’instructions est la liste des différentes instructions du langage machine d ’un ordinateur. L ’objectif est de décrire un jeu d ’instructions classique.
Nous comprendrons comment des primitives du langage machine sont utilisées pour implanter les opérations fournies par un langage.

## Slide 3: La hiérarchie des abstractions dans un ordinateur
Un ordinateur et ses logiciels présentent une hiérarchie d’abstraction appelée des machines virtuelles.
Niveau Abstraction
6 Programmes applicatifs
5 Langage de programmation
4 Langage assembleur
3 Noyau du système d’exploitation
2 Langage machine
1 Microprogramme
0 Logique numérique
Notes: Chaque niveau est implanté par une traduction ou une interprétation de ses instructions en utilisant les niveaux inférieurs.
Logique Numérique est une abstraction des circuits électroniques constitues de portes faites de transistors
Microprogrammes : séquence d'étapes utilisées pour réaliser les instructions du langage machine
Langage machine : constitue d’instructions élémentaires mais suffisantes pour exécuter n’importe quel programme
Noyau du système d’exploitation : Permet d’allouer et d’ordonnancer les ressources d’un ordinateur aux différents programmes s'exécutant sur la machine.
Langage d’assemblage : représentation symbolique des instructions rencontrées au nivaux inférieur. L’assembleur est le traducteur.
Les langages de hauts niveau : niveau du programmeur. Le compilateur traduit au niveau inférieur
Les applications : collections de programmes qui permettent de résoudre des problèmes spécifiques.

## Slide 4: L’interface entre logiciel et matériel
<number>
?
Architecture du Jeu
d’instructions
Conception
du Matériel
Conception
du Logiciel
ISA

## Slide 5: L ’architecture du jeu d ’instructions
L’ISA ou simplement l’architecture d’une machine comprend tout ce que les programmeurs doivent savoir pour faire fonctionner correctement un programme en langage machine, en particulier les instructions les dispositifs d’E/S.
Cette interface permet aux concepteurs d'ordinateurs de parler des fonctions indépendamment du matériel qui les réalise.
Nous allons étudier un jeu d ’instructions classique.

## Slide 6: Un jeu d’instructions classique
Les types d’instructions que l’on retrouve normalement dans un ordinateur classique incluent :
  Des instructions de déplacement de données
  Des instructions arithmétiques et logiques
  Des instructions de branchement
Aujourd’hui, le langage machine est remplacé par une notation symbolique appelé langage assembleur. Un assembleur traduit le langage assembleur en langage machine.

## Slide 7: Un langage assembleur
Le langage assembleur est une notation symbolique qui utilise des noms à la place de séquences de bits arbitraires de deux façons.
  Les codes opérations de la machine sont remplacés par des mnémoniques appropries - Load, Add …
  Les adresses mémoires sont des noms donnés, appelés adresses symboliques, qui ressemblent aux variables d’un langage de programmation.
Forme générale :
<opération><opérande(s)>
Exemple : load x1,R1

## Slide 8: Rôle de l ’assembleur
L’assembleur prend les instructions une par une, remplace les mnémoniques par les séquences de bits correspondantes et sélectionne des adresses pour toutes les adresses symboliques et les remplace par des adresses réelles.
Exemple : Load x1,R1
0111111011011101000001

## Slide 9: Les transferts de données
La machine doit disposer d’instructions qui transfèrent les données entre la mémoire et les registres.
Processeur
Mémoire
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Les adresses
Pour accéder à ces données l’instruction doit fournir l’adresse.
La machine adresse les octets individuellement. Les adresses de mots contigus diffèrent donc de 4.
Processeur
Adresse
0
4
8
12
...
Donnée
10
45
8456666
0
...
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Stockage des variables d’un programme
Exemple de programme
i,j,k :integer;
r:record
word:array[1..10] of char;
count:integer
end;
a:array [0..6] of real;
100
104
108
112
122
124
128
132
152
156
i
j
k
Word
count
a[0]
a[6]
Notes: Si l’adresse de départ est 100. i qui est un entier occupe les octets de 100 à 103. j occupe les octets 104 à 107, et k occupe les octets de 108 à 111.
L’enregistrement r commence à l’adresse 112. Son champ word, un tableau de 10 caractères, nécessite un octet par caractère, et donc occupe les octets de 112 à 121. Le champ count est un entier, et doit commencer par un octet dont l’adresse est divisible par 4 ; on prend donc l’adresse 124.Les sept éléments du tableau à nécessite quatre octets, on les stocke dans 28 octets.

## Slide 12: Les transferts de données
Déplacement de données
  Copier un mot d’une adresse mémoire dans un registre
LOAD <adresse mémoire>,<registre>
Processeur
Mémoire
Load
Notes: Une approximation du sinus de l’angle x, mesure en radian
x-x3/6+x5/120
Apres factorisation de x :
LOAD X,R1
MULTFL X,R1
MOVE R1,R2 permet de laisser x2 dans R1
DIVFL VINGT,R2
LOAD UN,R3
SUBFL R2,R3
MULTLFL R1,R3
DIVFL SIX,R3
LOAD UN,R1
SUBFL R3,R1
MULFL X,R1
STORE R1,SINUS

## Slide 13: Les transferts de données
Déplacement de données
  Copier le contenu d’un registre en mémoire
STORE <registre>,<adresse mémoire>
Processeur
Mémoire
Store
Notes: Une approximation du sinus de l’angle x, mesure en radian
x-x3/6+x5/120
Apres factorisation de x :
LOAD X,R1
MULTFL X,R1
MOVE R1,R2 permet de laisser x2 dans R1
DIVFL VINGT,R2
LOAD UN,R3
SUBFL R2,R3
MULTLFL R1,R3
DIVFL SIX,R3
LOAD UN,R1
SUBFL R3,R1
MULFL X,R1
STORE R1,SINUS

## Slide 14: Les opérations du matériel
Un ordinateur doit être capable d ’effectuer des opérations arithmétiques et logiques.
  Additionner l'opérande au contenu du registre, laissant le résultat dans le même registre
Opérations logiques sur les bits correspondants des deux mots
  Réalise le Et logique de deux valeurs contenues dans des registres
ADD <opérande>,<registre>
AND <registre>,<registre>

## Slide 15: Exemple
Une approximation du sinus de l’angle x, mesure en radian x-x3/6+x5/120 Après factorisation de x :
LOAD X,R1 Charge la valeur de x dans R1 MULTFL X,R1 calcul x2 MOVE R1,R2 permet de laisser x2 dans R1 DIVFL VINGT,R2 LOAD UN,R3 SUBFL R2,R3 MULTFL R1,R3 DIVFL SIX,R3 LOAD UN,R1 SUBFL R3,R1 MULFL X,R1 STORE R1,SINUS

## Slide 16: Des instructions de décisions
Instructions de branchement
Une étiquette est un nom symbolique préfixant une instruction. Elle remplace l’adresse mémoire à laquelle débute l’instruction.
COMPARE Ri,Rj
positionne les bits de codes condition, selon que le contenu du registre Ri est inférieur, égal ou supérieur à celui de Rj
BREQ <étiquette>
teste si le code condition <égal> est positionné et dans ce cas donne l’adresse indiquée par étiquette au PC
Notes: if a<b then
a=a+b;
else
b=a-b;
est transformé en :
LOAD a,R1
LOAD b,R2
COMPARE R1,R2
BRGE label1
ADD R2,R1
STORE R1,a
BRANCH label2
label1: SUB R2,R1
STORE R1,b
label2: code suivant

## Slide 17: Exemple
if a<b then a=a+b; else a=a-b;
e=f+g
est transformé en :
LOAD a,R1 LOAD b,R2 COMPARE R1,R2 BRGE label1 ADD R1,R2 STORE R1,a BRANCH label2 label1: SUB R1,R2 STORE R1,a label2: Suite …E=F+G;

## Slide 18: Un jeu d’instruction classique : Modes d’adressage
Pour accéder à des tableaux enregistrements, ou pointeurs, qui sont tous très important dans le modèle de données d’un langage actuels le modèle de données de la machine doit contenir de tels caractéristiques, selon le schéma appelé mode d’adressage.
C’est la façon d'interpréter les opérandes
Notes: a: array[1..100] of integer
on veut exécuter l’affectation
x:= a[i]
Les entiers nécessitent chacun 4 octets, nous allouons un bloc de 400 octets consécutifs, dont le premier est représente à l’adresse symbolique a, et qui contiendra ce tableau.
a[1] devrait se trouver aux octets de à a a+3, a[2] aux octets de a+4 à a+7. de façon générale, a[i] se trouve aux octets compris entre a+4i-4 et a+4i-1.
LOAD i,R1
MULT #4,R1
LOAD (a-4)[R1],R2
STORE R2,x

## Slide 19: Exemples
C.Op
M.A.
R.A.
Code Opération :
Type de l'instruction
Mode d'adressage :
Façon de calculer l'adresse
de l'opérande
Référence d'adressage :
nombre servant à calculer
l'adresse, selon M.A.
Ad
Format des instructions

## Slide 20: Les modes d'adressage
Adressage IMMEDIAT
Charg A
500
RegA
----
RegA
500
Exemple : un chargement immédiat du registre A
Mémoire
M. inst
M. inst
imm
Charg A
500
imm

## Slide 21: Exemple
Langage C :
Short int x;
x=1;
traduction :
MOVE Rx,1

## Slide 22: Les modes d'adressage
Adressage DIRECT
Exemple : Chargement direct du registre A
Charg A
Direct
10
RegA
----
M. inst
Charg A
Direct
10
2500
10
RegA
----
M. inst
M. don.
Charg A
Direct
10
2500
10
RegA
2500
M. inst
M. don.

## Slide 23: Exemple
Langage C :
y=x;
traduction :
MOVE x,y

## Slide 24: Les modes d'adressage
Adressage INDIRECT
Exemple : Rangement indirect du registre A
RANG A
INDirect
10
RegA
----
M. inst
RANG A
INDirect
10
25
10
RegA
----
M. inst
M. don.
RANG A
INDirect
10
25
10
RegA
----
4000
25
M. inst
M. don.
M. don.
RANG A
INDirect
10
25
10
RegA
10000
10000
25
M. inst
M. don.
M. don.

## Slide 25: Exemple
Langage C :
int z;
int *y;
…
z=*y;
traduction :
MOVE @y,z

## Slide 26: Les modes d'adressage
Adressage RELATIF
Charg A
RELATIF
RegA
----
25
10
Exemple : Chargement relatif du registre A
Charg A
RELATIF
RegA
---
25
10
35=10+25
Charg A
RELATIF
RegA
400
25
10
35
400
M. inst.
M. inst.
M. inst.
M. don.

## Slide 27: Exemple
on veut exécuter l’affectation a: array[1..100] of integer x:= a[i]
Les entiers nécessitent chacun 4 octets, nous allouons un bloc de 400 octets consécutifs, dont le premier est représente à l’adresse symbolique a, et qui contiendra ce tableau. a[1] devrait se trouver aux octets de a à a+3, a[2] aux octets de a+4 à a+7. de façon générale, a[i] se trouve aux octets compris entre a+4i-4 et a+4i-1.
LOAD i,R1 MULT #4,R1 LOAD (a-4)[R1],R2 STORE R2,x

## Slide 28: La représentation des instructions dans l’ordinateur
Les instructions sont stockées dans l’ordinateur sous forme d’une suite de signaux électroniques haute et basse tension et sont représentées sous forme de nombres
Chaque partie d’une instruction peut être considérée comme un nombre à part entiers, chacun des segments est appelé un champ.
On appelle cette décomposition le format d’instruction.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 29: Les champs MIPS
Nous donnons des noms aux champs MIPS pour faciliter leur description
op : opération correspondant à l’instruction
rs : le premier registre opérande source
rt : le second registre opérande source
rd : le registre opérande destination ; il reçoit le résultat de l’opération
decval : valeur du décalage
fonct : fonction ; ce champ détermine la variante de l’opération décrite dans le champ op
31-26
25-21
20-16
15-11
10-6
5-0
decval
fonct
rd
rt
rs
0p

## Slide 30: Allouer de la place pour les noms symboliques
Chaque nom symbolique doit être remplacé par une adresse en mémoire réelle. C’est un des rôle de l’assembleur. Les adresses des étiquettes sont calculées comme suit :
  Chaque instruction est analysée pour déterminer combien d’octets elle occupe, puisque chaque étiquette représente le début d’une instruction, nous savons la valeur de chaque adresse symbolique représentée par une étiquette.
  pour les adresses symboliques représentant des données, l’assembleur est capable de réserver de la place pour les variables représentées par ce type de nom. L’instruction utilisée :
<adresses symbolique>: BLOCK <longueur>

## Slide 31: Langage machine relogeable
Nous avons souvent plusieurs programmes qui résident en mémoire principale, la machine allouant des intervalles de temps chacun à leur tour. On doit pouvoir charger des programmes en mémoire principale en commençant à n’importe quelle adresse spécifiée. Cette adresse n’est pas connu par l’assembleur puisqu’elle dépend de l'exécution. Il faut donc que les assembleurs produisent un langage relogeable.
Pour cela avant qu’un programme en langage machine relogeable s'exécute, il est chargé en mémoire par un programme système appelle chargeur. Il reçoit une constante c qui doit être ajouter à toutes les adresses qui ont un bit qui indique que l’instruction est relogeable.
Notes: 300 MULT #4,R1
306 LOAD b[R1],R2
2000 b
Soit c=1000. La première instruction n’a pas d’instruction relogeoble. Son adresse sera a rajouter à c. La deuxième instruction devra reloger son adresse b, le chargeur placera 3000 dans l’instruction.