## Slide 1: Fonctionnement d’une machine à pile :
Deux notions fondamentales
Push  Empiler
Pop  Dépiler
Pile de données
3
4

## Slide 2: Fonctionnement d’une machine à pile :
Deux notions fondamentales
Push  Empiler
Pop  Dépiler
Pile de données
3
4
Push 5
5

## Slide 3: Fonctionnement d’une machine à pile :
Deux notions fondamentales
Push  Empiler
Pop  Dépiler
Pile de données
3
4
5
Pop

## Slide 4: Avantages / Inconvénients
Avantages
  Opérations très simples
  Diminue la taille des instructions binaires (plus de référence à des registres)
Inconvenients
  Utilisations d’un élément en bas de la pile
   dépiler toute la pile.
  Obligation de recopier les éléments sur le haut de la pile pour les utiliser plusieurs fois.

## Slide 5: Fonctionnement d’une machine à pile :
Deux notions fondamentales
Push  Empiler
Pop  Dépiler
Pile de données
3
4
Pop

## Slide 6: Présentation du jeux d’instructions
HEX | Mnemonic | Signification
0x10 | BIPUSH byte | Empile un byte dans la pile.
0x60 | IADD | Dépile deux word et empile la somme de ces deux word en un word
0x64 | ISUB | Dépile deux word et empile la différence de ces deux word en un word
0x15 | ILOAD num variable | Empile la variable locale.
0x36 | ISTORE num variable | Dépile un word et le stocke dans les variables locales
… |  | 
… |  | 
… |  | 
… |  | 
… |  | 

## Slide 7: D’un langage haut niveaux aux jeux d’instructions de la machine
A=3+1
B=4+5
C=A+B
Langage de programmation
BIPUSH 3 #A=3+1
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4 #B=4+5
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A #C=A+B
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Jeux d’instructions de la machine

## Slide 8: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=?
B =?
C =?
Pile de données
3

## Slide 9: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=?
B =?
C =?
Pile de données
3
1

## Slide 10: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=?
B =?
C =?
Pile de données
3
1

## Slide 11: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=?
B =?
C =?
Pile de données
3
1

## Slide 12: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=?
B =?
C =?
Pile de données
1
3

## Slide 13: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=?
B =?
C =?
Pile de données
1
3
4

## Slide 14: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=?
B =?
C =?
Pile de données
4

## Slide 15: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données

## Slide 16: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
4

## Slide 17: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
4
5

## Slide 18: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
4
5

## Slide 19: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
4
5

## Slide 20: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
5
4

## Slide 21: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
5
4
9

## Slide 22: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
9

## Slide 23: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =?
C =?
Pile de données
9

## Slide 24: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données

## Slide 25: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
4

## Slide 26: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
4
9

## Slide 27: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
4
9

## Slide 28: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
4
9

## Slide 29: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
9
4

## Slide 30: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
9
4
13

## Slide 31: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
13

## Slide 32: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =?
Pile de données
13

## Slide 33: Exemples d’exécution d’un programme
BIPUSH 3
BIPUSH 1
IADD
ISTORE A
BIPUSH 4
BIPUSH 5
IADD
ISTORE B
ILOAD A
ILOAD B
IADD
ISTORE C
Mémoire
A=4
B =9
C =13
Pile de données