## Slide 1: Construction du chemin de données
Chemin de
données
Mémoire
Entrées
Contrôle
Sorties

## Slide 2: Objectifs
Nous allons concevoir une mise en oeuvre contenant un noyau de jeu d’instructions.
Nous verrons comment l’architecture de jeu d’instructions définit beaucoup d’aspects de la mise en oeuvre
Nous verrons comment le choix de diverses stratégies de mise en oeuvre influence la fréquence d’horloge et le CPI.

## Slide 3: Plan
Introduction
Construction d’un chemin de données
Définition du contrôle
Une mise en oeuvre à plusieurs cycles d’horloge
Illusions et pièges
Conclusion

## Slide 4: Introduction
Les performances des machines sont définies par trois facteurs clés :
  le nombre d’instructions
  le temps de cycles d’horloge
  le nombre de cycles d’horloge par instruction.
Le compilateur et l’architecture de jeu d’instructions déterminent le nombre d’instructions requises pour un programme donné
La mise en oeuvre définis le temps de cycle d’horloge, ainsi que le nombre de cycles d’horloge par instruction.

## Slide 5: Description générale
Mémoire
d'instructions
ALU
CP
Mémoire
de données
instruction
Adresse
Donnée
Registres
No. registre
No. registre
No. registre
Donnée
Vue abstraite du sous ensemble MIPS montrant :
  les unités fonctionnelles
  les principales interconnections entre elles.
Notes: Voici une vue abstraite de la mise en oeuvre du sous-ensemble MIPS (Université de Standford) qui montre les principales unités fonctionnelles et les principales connexions entre elles.
Toutes les instructions commencent par utiliser le compteur de programme (CP) pour fournir l'adresse de l'instruction à la mémoire d'instructions.
Une fois l'instruction récupérée, les registres opérandes utilisés par une instruction sont spécifiés par des champs de celle ci. Les registres opérandes récupérés, ils peuvent être exploités pour calculer une adresse mémoire (dans le cas d'un chargement ou un rangement), pour calculer un résultat arithmétique (cas d'un instruction arithmétique et logique entière), ou pour une comparaison (cas d'un branchement). Si l'instruction est une instruction arithmétique et logique entière, le résultat issu de l'ual doit être écrit dans le registre Résultat. Si l'opération est un chargement ou un rangement, le résultat UAL est utilisé comme adresse, soit pour sauvegarder une valeur extraite des registres soit pour charger une valeur dans des registre depuis la mémoire. Le résultat issu de l'UAL ou de la mémoire est écrit dans le banc de registres. Les branchements ont besoin d'utiliser la sortie de l'UAL pour déterminer l'adresse de la prochaine instruction, ce qui nécessite de la logique de contrôle.
Cette mise en oeuvre utilise pour chaque Instruction un cycle unique, on parle alors de “Contrôle monocycle” par opposition à un “contrôle multicycle”. La durée du cycle doit donc être égale à la durée de l’instruction la plus longue. Nous verrons que si cette solution simplifie considérablement le contrôle, elle ralentie considérablement l’architecture.
Nous allons tout d’abord examiner chaque composantes nécessaires à l’exécution de chaque type d’instruction MIPS. Chaque élément sera ensuite assemblé aux autres pour constituer le chemin de données.

## Slide 6: Description générale
Mémoire
d'instructions
ALU
CP
Mémoire
de données
instruction
Adresse
Donnée
Registres
No. registre
No. registre
No. registre
Donnée
Le Compteur de programme fournit l’adresse de l’instruction à la mémoire d’instructions
Notes: Voici une vue abstraite de la mise en oeuvre du sous-ensemble MIPS (Université de Standford) qui montre les principales unités fonctionnelles et les principales connexions entre elles.
Toutes les instructions commencent par utiliser le compteur de programme (CP) pour fournir l'adresse de l'instruction à la mémoire d'instructions.
Une fois l'instruction récupérée, les registres opérandes utilisés par une instruction sont spécifiés par des champs de celle ci. Les registres opérandes récupérés, ils peuvent être exploités pour calculer une adresse mémoire (dans le cas d'un chargement ou un rangement), pour calculer un résultat arithmétique (cas d'un instruction arithmétique et logique entière), ou pour une comparaison (cas d'un branchement). Si l'instruction est une instruction arithmétique et logique entière, le résultat issu de l'ual doit être écrit dans le registre Résultat. Si l'opération est un chargement ou un rangement, le résultat UAL est utilisé comme adresse, soit pour sauvegarder une valeur extraite des registres soit pour charger une valeur dans des registre depuis la mémoire. Le résultat issu de l'UAL ou de la mémoire est écrit dans le banc de registres. Les branchements ont besoin d'utiliser la sortie de l'UAL pour déterminer l'adresse de la prochaine instruction, ce qui nécessite de la logique de contrôle.
Cette mise en oeuvre utilise pour chaque Instruction un cycle unique, on parle alors de “Contrôle monocycle” par opposition à un “contrôle multicycle”. La durée du cycle doit donc être égale à la durée de l’instruction la plus longue. Nous verrons que si cette solution simplifie considérablement le contrôle, elle ralentie considérablement l’architecture.
Nous allons tout d’abord examiner chaque composantes nécessaires à l’exécution de chaque type d’instruction MIPS. Chaque élément sera ensuite assemblé aux autres pour constituer le chemin de données.

## Slide 7: Description générale
Mémoire
d'instructions
ALU
CP
Mémoire
de données
instruction
Adresse
Donnée
Registres
No. registre
No. registre
No. registre
Donnée
Une fois l’instruction récupérée, les registres opérandes utilisés par une instruction sont spécifiés par des champs. La valeur des registres est exploité par l’UAL.
1
$1
Notes: Voici une vue abstraite de la mise en oeuvre du sous-ensemble MIPS (Université de Standford) qui montre les principales unités fonctionnelles et les principales connexions entre elles.
Toutes les instructions commencent par utiliser le compteur de programme (CP) pour fournir l'adresse de l'instruction à la mémoire d'instructions.
Une fois l'instruction récupérée, les registres opérandes utilisés par une instruction sont spécifiés par des champs de celle ci. Les registres opérandes récupérés, ils peuvent être exploités pour calculer une adresse mémoire (dans le cas d'un chargement ou un rangement), pour calculer un résultat arithmétique (cas d'un instruction arithmétique et logique entière), ou pour une comparaison (cas d'un branchement). Si l'instruction est une instruction arithmétique et logique entière, le résultat issu de l'ual doit être écrit dans le registre Résultat. Si l'opération est un chargement ou un rangement, le résultat UAL est utilisé comme adresse, soit pour sauvegarder une valeur extraite des registres soit pour charger une valeur dans des registre depuis la mémoire. Le résultat issu de l'UAL ou de la mémoire est écrit dans le banc de registres. Les branchements ont besoin d'utiliser la sortie de l'UAL pour déterminer l'adresse de la prochaine instruction, ce qui nécessite de la logique de contrôle.
Cette mise en oeuvre utilise pour chaque Instruction un cycle unique, on parle alors de “Contrôle monocycle” par opposition à un “contrôle multicycle”. La durée du cycle doit donc être égale à la durée de l’instruction la plus longue. Nous verrons que si cette solution simplifie considérablement le contrôle, elle ralentie considérablement l’architecture.
Nous allons tout d’abord examiner chaque composantes nécessaires à l’exécution de chaque type d’instruction MIPS. Chaque élément sera ensuite assemblé aux autres pour constituer le chemin de données.

## Slide 8: Description générale
L’utilisation de l’UAL dépend du type de l’instruction.
Si l’opération est une instruction arithmétique, le résultat doit être écrit dans le registre Donnée.
Si l’opération est un chargement ou un rangement, le résultat est utilisé comme adresse.
Mémoire
d'instructions
ALU
CP
Mémoire
de données
instruction
Adresse
Donnée
Registres
No. registre
No. registre
No. registre
Donnée
1
1
2
2
Notes: Voici une vue abstraite de la mise en oeuvre du sous-ensemble MIPS (Université de Standford) qui montre les principales unités fonctionnelles et les principales connexions entre elles.
Toutes les instructions commencent par utiliser le compteur de programme (CP) pour fournir l'adresse de l'instruction à la mémoire d'instructions.
Une fois l'instruction récupérée, les registres opérandes utilisés par une instruction sont spécifiés par des champs de celle ci. Les registres opérandes récupérés, ils peuvent être exploités pour calculer une adresse mémoire (dans le cas d'un chargement ou un rangement), pour calculer un résultat arithmétique (cas d'un instruction arithmétique et logique entière), ou pour une comparaison (cas d'un branchement). Si l'instruction est une instruction arithmétique et logique entière, le résultat issu de l'ual doit être écrit dans le registre Résultat. Si l'opération est un chargement ou un rangement, le résultat UAL est utilisé comme adresse, soit pour sauvegarder une valeur extraite des registres soit pour charger une valeur dans des registre depuis la mémoire. Le résultat issu de l'UAL ou de la mémoire est écrit dans le banc de registres. Les branchements ont besoin d'utiliser la sortie de l'UAL pour déterminer l'adresse de la prochaine instruction, ce qui nécessite de la logique de contrôle.
Cette mise en oeuvre utilise pour chaque Instruction un cycle unique, on parle alors de “Contrôle monocycle” par opposition à un “contrôle multicycle”. La durée du cycle doit donc être égale à la durée de l’instruction la plus longue. Nous verrons que si cette solution simplifie considérablement le contrôle, elle ralentie considérablement l’architecture.
Nous allons tout d’abord examiner chaque composantes nécessaires à l’exécution de chaque type d’instruction MIPS. Chaque élément sera ensuite assemblé aux autres pour constituer le chemin de données.

## Slide 9: Mise en oeuvre du sous ensemble MIPS
Nous allons tout d’abord examiner chaque composante nécessaire à l’exécution de chaque type d’instruction MIPS.
Ensuite, chaque élément sera assemblé aux autres pour constituer le chemin de données.

## Slide 10: Mise en oeuvre du sous ensemble MIPS
Extraction des instructions
Opération arithmétique
Rangement
Chargement
Branchement

## Slide 11: Mise en oeuvre du sous ensemble MIPS
Extraction des instructions
Opération arithmétique
Rangement
Chargement
Branchement

## Slide 12: Extraction des instructions
Mémoire
d'instructions
ADD
CP
instruction
Ecrire
Adresse
d'instruction
Somme
Mémoire d'instruction
Compteur de programme
Additionneur
Deux éléments d'état sont nécessaires pour stocker et accéder aux instructions, ainsi qu’un additionneur pour calculer l'adresse de la prochaine instruction.
L'additionneur est une UAL câblée pour effectuer dans tous les cas une addition de ses deux entrées 32 bits et placer le résultat dans la sortie.
Notes: La figure 1 donne les différents éléments nécessaires pour extraction des instructions. Deux éléments d'état sont nécessaires pour stocker et accéder aux instructions, ainsi qu’un additionneur pour calculer l'adresse de la prochaine instruction.
Les éléments d'état sont la mémoire d'instruction et le compteur de programme.. La mémoire d'instruction n'a besoin de fournir qu’un accès en lecture, car le chemin de données n'écrit pas d'instructions. (Nous aurons besoin d'écrire la mémoire d'instructions lorsque nous chargerons le programme ; cela n'est pas difficile, et nous l'ignorons par souci de simplicité.) - Puisque l'unité de mémoire d'instruction ne peut être que lue, nous n'incluons pas de signal de contrôle de lecture ; ceci simplifie la conception. Les signaux de contrôle, tel que le signal d'écriture sur le CP, sont représentés en pointillé.
- Le compteur de programme est un registre sur 32 bits qui sera écrit sous le contrôle d'un signal d'écriture.
- L'additionneur est une UAL câblée pour effectuer dans tous les cas une addition de ses deux entrées 32 bits et placer le résultat dans la sortie.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour extraire des instructions et incrémenter le compteur de programme. L'instruction extraite sera utilisée par d'autres parties de ce chemin.
Remarque : Mips utilise une mémoire 8 bits. Une instruction de 32 bits est donc codées sur 4*8bits. Il est donc nécessaire d’incrémenter de 4 octets l’adresse courante pour aller à l’instruction suivante. Ainsi CP+4 est l’adresse de l’instruction suivante.

## Slide 13: Extraction des instructions
Mémoire
d'instructions
ADD
CP
instruction
Adresse
d'instruction
Somme
4
CP+4
Voici une partie du chemin de données utilisé pour extraire des instructions et incrémenter le compteur de programme. L'instruction extraite sera utilisée par d'autres parties de ce chemin.
Notes: La figure 1 donne les différents éléments nécessaires pour extraction des instructions. Deux éléments d'état sont nécessaires pour stocker et accéder aux instructions, ainsi qu’un additionneur pour calculer l'adresse de la prochaine instruction.
Les éléments d'état sont la mémoire d'instruction et le compteur de programme.. La mémoire d'instruction n'a besoin de fournir qu’un accès en lecture, car le chemin de données n'écrit pas d'instructions. (Nous aurons besoin d'écrire la mémoire d'instructions lorsque nous chargerons le programme ; cela n'est pas difficile, et nous l'ignorons par souci de simplicité.) - Puisque l'unité de mémoire d'instruction ne peut être que lue, nous n'incluons pas de signal de contrôle de lecture ; ceci simplifie la conception. Les signaux de contrôle, tel que le signal d'écriture sur le CP, sont représentés en pointillé.
- Le compteur de programme est un registre sur 32 bits qui sera écrit sous le contrôle d'un signal d'écriture.
- L'additionneur est une UAL câblée pour effectuer dans tous les cas une addition de ses deux entrées 32 bits et placer le résultat dans la sortie.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour extraire des instructions et incrémenter le compteur de programme. L'instruction extraite sera utilisée par d'autres parties de ce chemin.
Remarque : Mips utilise une mémoire 8 bits. Une instruction de 32 bits est donc codées sur 4*8bits. Il est donc nécessaire d’incrémenter de 4 octets l’adresse courante pour aller à l’instruction suivante. Ainsi CP+4 est l’adresse de l’instruction suivante.

## Slide 14: Extraction des instructions
Mémoire
d'instructions
ADD
CP
instruction
Adresse
d'instruction
Somme
4
CP+4
Mips utilise une mémoire 8 bits. Une instruction de 32 bits est donc codées sur 4*8bits. Il est donc nécessaire d’incrémenter de 4 octets l’adresse courante pour aller à l’instruction suivante.
Ainsi CP+4 est l’adresse de l’instruction suivante.
Notes: La figure 1 donne les différents éléments nécessaires pour extraction des instructions. Deux éléments d'état sont nécessaires pour stocker et accéder aux instructions, ainsi qu’un additionneur pour calculer l'adresse de la prochaine instruction.
Les éléments d'état sont la mémoire d'instruction et le compteur de programme.. La mémoire d'instruction n'a besoin de fournir qu’un accès en lecture, car le chemin de données n'écrit pas d'instructions. (Nous aurons besoin d'écrire la mémoire d'instructions lorsque nous chargerons le programme ; cela n'est pas difficile, et nous l'ignorons par souci de simplicité.) - Puisque l'unité de mémoire d'instruction ne peut être que lue, nous n'incluons pas de signal de contrôle de lecture ; ceci simplifie la conception. Les signaux de contrôle, tel que le signal d'écriture sur le CP, sont représentés en pointillé.
- Le compteur de programme est un registre sur 32 bits qui sera écrit sous le contrôle d'un signal d'écriture.
- L'additionneur est une UAL câblée pour effectuer dans tous les cas une addition de ses deux entrées 32 bits et placer le résultat dans la sortie.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour extraire des instructions et incrémenter le compteur de programme. L'instruction extraite sera utilisée par d'autres parties de ce chemin.
Remarque : Mips utilise une mémoire 8 bits. Une instruction de 32 bits est donc codées sur 4*8bits. Il est donc nécessaire d’incrémenter de 4 octets l’adresse courante pour aller à l’instruction suivante. Ainsi CP+4 est l’adresse de l’instruction suivante.

## Slide 15: Décodage
0
32
i
k
j
0
Instruction (vue du logiciel)
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Instruction (vue du Matériel)
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Instruction

## Slide 16: Décodage
0
32
i
k
j
0
Instruction (vue du logiciel)
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Instruction (vue du Matériel)
Donnée
Contrôle
0
32
i
k
j
0
32
5

## Slide 17: Mise en oeuvre du sous ensemble MIPS
Extraction des instructions
Opération arithmétique
Rangement
Chargement
Branchement
$i=$j+$k

## Slide 18: Opérations
Ecrire
UAL
Résultat
UAL
Opération UAL
Numéros
de registres
(adresses)
Donnée
Donnée
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
Les deux éléments pour réaliser les opérations UAL au format R sont : le banc de registres et L'UAL.
  Le banc de registres contient tous les registres et fournit deux ports de lecture et un port d'écriture. Il fournit toujours en sortie le contenu des registres correspondant aux entrées des registres de lecture, alors que les écritures doivent être explicitement contrôlées par le signal de contrôle d'écriture.
  L'opération que doit effectuer l'UAL est contrôlée par le signal d'opération de l'UAL, large de 3 bits dans notre cas.
Notes: La figure 1 donne les deux éléments pour réaliser les opérations ual au format R : le banc de registres et L'UAL.
Le banc de registres contient tous les registres et fournit deux ports de lecture et un port d'écriture. Il fournir toujours en sortie le contenu des registres correspondant aux entrées des registres de lecture, alors que les écritures doivent être explicitement contrôlées par le signal de contrôle d'écriture. Les entrées détenant le numéro de registres dans le banc ont toutes 5 bits de large, tandis que les lignes de transportant des données en ont 32.
L'opération que doit effectuer l'UAL est contrôlée par le signal d'opération de l'ual, large de 3 bits dans notre cas.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des opérations. La sortie de détection de zéro sera utile pour les opérations de branchements.

## Slide 19: Opérations
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
Instruction
Voici une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des opérations. La sortie de détection de zéro sera utile pour les opérations de branchements.
Notes: La figure 1 donne les deux éléments pour réaliser les opérations ual au format R : le banc de registres et L'UAL.
Le banc de registres contient tous les registres et fournit deux ports de lecture et un port d'écriture. Il fournir toujours en sortie le contenu des registres correspondant aux entrées des registres de lecture, alors que les écritures doivent être explicitement contrôlées par le signal de contrôle d'écriture. Les entrées détenant le numéro de registres dans le banc ont toutes 5 bits de large, tandis que les lignes de transportant des données en ont 32.
L'opération que doit effectuer l'UAL est contrôlée par le signal d'opération de l'ual, large de 3 bits dans notre cas.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des opérations. La sortie de détection de zéro sera utile pour les opérations de branchements.

## Slide 20: Opérations
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
0
32
i
k
j
0
add $i,$j,$k, signification $i=$j+$k
0
32
i
k
j
0
5 bits
D
é
c
o
d
a
g
e
J
k
$J
$k
Notes: La figure 1 donne les deux éléments pour réaliser les opérations ual au format R : le banc de registres et L'UAL.
Le banc de registres contient tous les registres et fournit deux ports de lecture et un port d'écriture. Il fournir toujours en sortie le contenu des registres correspondant aux entrées des registres de lecture, alors que les écritures doivent être explicitement contrôlées par le signal de contrôle d'écriture. Les entrées détenant le numéro de registres dans le banc ont toutes 5 bits de large, tandis que les lignes de transportant des données en ont 32.
L'opération que doit effectuer l'UAL est contrôlée par le signal d'opération de l'ual, large de 3 bits dans notre cas.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des opérations. La sortie de détection de zéro sera utile pour les opérations de branchements.

## Slide 21: Opérations
0
32
i
k
j
0
add $i,$j,$k, signification $i=$j+$k
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
0
32
i
k
j
0
5 bits
D
é
c
o
d
a
g
e
J
k
i
$j+$k
$J
$k
$j+$k
Notes: La figure 1 donne les deux éléments pour réaliser les opérations ual au format R : le banc de registres et L'UAL.
Le banc de registres contient tous les registres et fournit deux ports de lecture et un port d'écriture. Il fournir toujours en sortie le contenu des registres correspondant aux entrées des registres de lecture, alors que les écritures doivent être explicitement contrôlées par le signal de contrôle d'écriture. Les entrées détenant le numéro de registres dans le banc ont toutes 5 bits de large, tandis que les lignes de transportant des données en ont 32.
L'opération que doit effectuer l'UAL est contrôlée par le signal d'opération de l'ual, large de 3 bits dans notre cas.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des opérations. La sortie de détection de zéro sera utile pour les opérations de branchements.

## Slide 22: Mise en oeuvre du sous ensemble MIPS
Extraction des instructions
Opération arithmétique
Rangement
Chargement
Branchement
Mémoire($i+100)=$j
$j=Mémoire($i+100)

## Slide 23: Rangement et chargement
Adresse écriture
Donné à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
Ecrire
Lecture
16
32
Etendre
signe
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
Outre le banc de registres et l'UAL, les deux unités nécessaires pour réaliser les chargements et les rangements sont l'unité de mémoire de données et l'unité d'extension de signe.
L’adresse contenue dans l’instruction étant sur 16 bits, il faut l’étendre sur 32 bits pour pouvoir accéder à la valeur qu’elle contient. L’extension consiste simplement à remplacer les 16 bits manquant par 16 fois le bit de signe.
Notes: La figure 1 donne les différentes unités nécessaires pour réaliser les chargement et les rangements des données en mémoire. Outre le banc de registres et l'UAL, les deux unités nécessaires pour réaliser les chargements et les rangements sont l'unité de mémoire de données et l'unité d'extension de signe.
L'unité mémoire est un élément d'état disposant d'entrées pour l'adresse de lecture, l'adresse d'écriture et la donnée à écrire, et d'une sortie pour le résultat de la lecture. Les contrôles de lecture et d'écriture sont séparés, même si l'une des deux seulement peut être imposée à une impulsion donnée. L'unité d'extension de signe a une entrée de 16 bits qui est étendue par extension à un résultat de 32 bits apparaissant à la sortie.
L’adresse contenue dans l’instruction étant sur 16 bits, il faut l’étendre sur 32 bits pour pouvoir accéder à la valeur quelle contient. L’extension consiste simplement à remplacer les 16 bits manquant par 16 fois le bit de signe.
L’extension du signe est une des conséquences sur l’architecture qu’impose l’utilisation d’instructions de longueur fixe.
La figure 2 donne une partie du chemin de donnée pour un rangement ou un chargement avec accès à un registre. Suivent un calcul d'adresse mémoire, une lecture ou écriture en mémoire et une écriture dans le banc de registres s'il s'agit d'un chargement.

## Slide 24: Rangement et chargement
Instruction
Adresse écriture
Donné à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
: Spécifique
au chargement
Voici une partie du chemin de donnée pour un rangement ou un chargement avec accès à un registre. Suivent un calcul d'adresse mémoire, une lecture ou écriture en mémoire et une écriture dans le banc de registres s'il s'agit d'un chargement
Notes: La figure 1 donne les différentes unités nécessaires pour réaliser les chargement et les rangements des données en mémoire. Outre le banc de registres et l'UAL, les deux unités nécessaires pour réaliser les chargements et les rangements sont l'unité de mémoire de données et l'unité d'extension de signe.
L'unité mémoire est un élément d'état disposant d'entrées pour l'adresse de lecture, l'adresse d'écriture et la donnée à écrire, et d'une sortie pour le résultat de la lecture. Les contrôles de lecture et d'écriture sont séparés, même si l'une des deux seulement peut être imposée à une impulsion donnée. L'unité d'extension de signe a une entrée de 16 bits qui est étendue par extension à un résultat de 32 bits apparaissant à la sortie.
L’adresse contenue dans l’instruction étant sur 16 bits, il faut l’étendre sur 32 bits pour pouvoir accéder à la valeur quelle contient. L’extension consiste simplement à remplacer les 16 bits manquant par 16 fois le bit de signe.
L’extension du signe est une des conséquences sur l’architecture qu’impose l’utilisation d’instructions de longueur fixe.
La figure 2 donne une partie du chemin de donnée pour un rangement ou un chargement avec accès à un registre. Suivent un calcul d'adresse mémoire, une lecture ou écriture en mémoire et une écriture dans le banc de registres s'il s'agit d'un chargement.

## Slide 25: Rangement
Adresse écriture
Donné à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
sw $j,100($i) Signification : Mémoire($i+100)=$j
100
i
43
j
100 j i 43
i
j
100
$i
$j
100
$i+100
$j
Notes: La figure 1 donne les différentes unités nécessaires pour réaliser les chargement et les rangements des données en mémoire. Outre le banc de registres et l'UAL, les deux unités nécessaires pour réaliser les chargements et les rangements sont l'unité de mémoire de données et l'unité d'extension de signe.
L'unité mémoire est un élément d'état disposant d'entrées pour l'adresse de lecture, l'adresse d'écriture et la donnée à écrire, et d'une sortie pour le résultat de la lecture. Les contrôles de lecture et d'écriture sont séparés, même si l'une des deux seulement peut être imposée à une impulsion donnée. L'unité d'extension de signe a une entrée de 16 bits qui est étendue par extension à un résultat de 32 bits apparaissant à la sortie.
L’adresse contenue dans l’instruction étant sur 16 bits, il faut l’étendre sur 32 bits pour pouvoir accéder à la valeur quelle contient. L’extension consiste simplement à remplacer les 16 bits manquant par 16 fois le bit de signe.
L’extension du signe est une des conséquences sur l’architecture qu’impose l’utilisation d’instructions de longueur fixe.
La figure 2 donne une partie du chemin de donnée pour un rangement ou un chargement avec accès à un registre. Suivent un calcul d'adresse mémoire, une lecture ou écriture en mémoire et une écriture dans le banc de registres s'il s'agit d'un chargement.

## Slide 26: Chargement
Adresse écriture
Donné à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
100
j
i
35
lw $j,100($i) Signification : $j=Mémoire($i+100)
100 j i 35
Notes: La figure 1 donne les différentes unités nécessaires pour réaliser les chargement et les rangements des données en mémoire. Outre le banc de registres et l'UAL, les deux unités nécessaires pour réaliser les chargements et les rangements sont l'unité de mémoire de données et l'unité d'extension de signe.
L'unité mémoire est un élément d'état disposant d'entrées pour l'adresse de lecture, l'adresse d'écriture et la donnée à écrire, et d'une sortie pour le résultat de la lecture. Les contrôles de lecture et d'écriture sont séparés, même si l'une des deux seulement peut être imposée à une impulsion donnée. L'unité d'extension de signe a une entrée de 16 bits qui est étendue par extension à un résultat de 32 bits apparaissant à la sortie.
L’adresse contenue dans l’instruction étant sur 16 bits, il faut l’étendre sur 32 bits pour pouvoir accéder à la valeur quelle contient. L’extension consiste simplement à remplacer les 16 bits manquant par 16 fois le bit de signe.
L’extension du signe est une des conséquences sur l’architecture qu’impose l’utilisation d’instructions de longueur fixe.
La figure 2 donne une partie du chemin de donnée pour un rangement ou un chargement avec accès à un registre. Suivent un calcul d'adresse mémoire, une lecture ou écriture en mémoire et une écriture dans le banc de registres s'il s'agit d'un chargement.

## Slide 27: Chargement
Adresse écriture
Donné à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
100 j i 35
i
j
100
$i
100
V
100
j
i
35
lw $j,100($i) Signification : $j=Mémoire($i+100)
Notes: La figure 1 donne les différentes unités nécessaires pour réaliser les chargement et les rangements des données en mémoire. Outre le banc de registres et l'UAL, les deux unités nécessaires pour réaliser les chargements et les rangements sont l'unité de mémoire de données et l'unité d'extension de signe.
L'unité mémoire est un élément d'état disposant d'entrées pour l'adresse de lecture, l'adresse d'écriture et la donnée à écrire, et d'une sortie pour le résultat de la lecture. Les contrôles de lecture et d'écriture sont séparés, même si l'une des deux seulement peut être imposée à une impulsion donnée. L'unité d'extension de signe a une entrée de 16 bits qui est étendue par extension à un résultat de 32 bits apparaissant à la sortie.
L’adresse contenue dans l’instruction étant sur 16 bits, il faut l’étendre sur 32 bits pour pouvoir accéder à la valeur quelle contient. L’extension consiste simplement à remplacer les 16 bits manquant par 16 fois le bit de signe.
L’extension du signe est une des conséquences sur l’architecture qu’impose l’utilisation d’instructions de longueur fixe.
La figure 2 donne une partie du chemin de donnée pour un rangement ou un chargement avec accès à un registre. Suivent un calcul d'adresse mémoire, une lecture ou écriture en mémoire et une écriture dans le banc de registres s'il s'agit d'un chargement.

## Slide 28: Mise en oeuvre du sous ensemble MIPS
Extraction des instructions
Opération arithmétique
Rangement
Chargement
Branchement

## Slide 29: Branchement
Le chemin de données d'un branchement utilise une UAL pour évaluer la condition de branchement et un additionneur séparé pour calculer la destination de branchement, somme du CP incrémenté et des bits inférieurs ( le déplacement du branchement) de l'instruction, étendus par extension de signe et décalés à gauche de 2 bits.
Explication : On veut que l’adresse de branchement représente l’adresse d’une instruction. Une instruction étant codée sur 4 octets, il faut multiplier l’adresse étendue par 4, d’où le décalage de 2 (un décalage à gauche de 2 est équivalent à une multiplication par 4).

## Slide 30: Branchement
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
16
32
Etendre
signe
Décaler
gauche
2
UAL
Résultat
UAL
zéro
ADD
Somme
CP+4 venant du chemin `
de données des instructions
Destination du
branchement
Vers logique
de contrôle du
branchement
Instruction
Pour pointer réellement
à l’instruction 100, il faut *4 la valeur puisque une instruction est sur 4 octets.
Notes: Le chemin de données d'un branchement utilise une UAL pour évaluer la condition de branchement et un additionneur séparé pour calculer la destination de branchement, somme du CP incrémenté et des bits inférieurs ( le déplacement du branchement) de l'instruction, étendus par extension de signe et décalés à gauche de 2 bits. L'unité Décaler gauche 2 décale en ajoutant 00 deux en bas du champ de décalage étendu à partir de 16 bits, donc le décalage n'enlèvera que des bits de signe. Une logique de contrôle sert à décider, à partir de sortie Zéro de l'UAL, si le CP incrémenté ou la destination de branchement doit remplacer le CP.
Remarque : On veut que l’adresse de branchement représente l’adresse d’une instruction. Une instruction étant codée sur 4 octets, il faut multiplier l’adresse étendue par 4, d’où le décalage de 2 (un décalage à gauche de 2 est équivalent à une multiplication par 4).
Par exemple si l’adresse étendue de l’instruction est 100, il faut se placer à l’adresse 400 en mémoire puisque chaqu’une des 100 instructions est codée sur 4 octets.

## Slide 31: Mise en oeuvre du sous ensemble MIPS
Extraction des instructions
Opération arithmétique
Rangement
Chargement
Branchement
Nous avons vue la construction du chemin de données pour chaque instruction prise indépendamment.

## Slide 32: Combinaison d’instructions
Pour obtenir le chemin de données complet de l’architecture MIPS, il ne reste plus qu’à combiner les différents chemins de données.
L’introduction de multiplexeurs et de connexions est nécessaire pour assemblé un chemin de données unique à partir des éléments.
2N
N

## Slide 33: Combinaison d'instructions
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
Instruction
Adresse écriture
Donné à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Type R combiné avec le chargement et le rangement
Notes: Nous avons vue la construction du chemin de données pour chaque instruction prise indépendamment ; Pour obtenir le chemin de données complet de l’architecure MIPS, il ne reste plus qu’à combiner les différents chemins de données.
Sur la figure ci-dessus, nous avons combiner le chemin de données pour les instructions mémoires et les instructions de type R. L’introduction de multiplexeurs et de connexions est nécessaire pour assemblé un chemin de données unique à partir des éléments. Les multiplexeurs et leurs connexions sont mis en valeur.

## Slide 34: Combinaison d'instructions
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
Adresse écriture
Donnée à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Mémoire
d'instructions
ADD
CP
Adresse
d'instruction
Somme
4
Type R combiné avec le chargement, le rangement
et avec l’extraction de l’instruction
Notes: La partie extraction d'instructions du chemin de données est accolée au chemin de données précédent. L'addition est mise en valeur. Le résultat est un chemin de données qui supporte une large part des opérations du jeu d'instructions MIPS. Les branchements et les sauts sont les pièces manquantes les plus importantes.

## Slide 35: Combinaison d'instructions
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
Adresse écriture
Donnée à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Mémoire
d'instructions
ADD
CP
Adresse
d'instruction
Somme
4
Décaler
gauche
2
ADD
Somme
Branchement
Notes: La figure ci-dessus montre le chemin de données complet pour l'architecture MIPS. Il combine les éléments nécessaires aux différentes classes d'instructions. La construction du chemin de données complet nécessite l’introduction de multiplexeurs et de connexions.
Le chemin de données peut alors exécuter les instructions de base (chargement/rangement d'un mot, opérations UAL et branchement) en un cycle d'horloge.
Il reste à placer le contrôle permettant de piloter les différents signaux. Nous construirons tout d’abord le bloc de contrôle de l’UAL avant de définir la mise en oeuvre du contrôle et de le placer sur le chemin de données.

## Slide 36: Combinaison d'instructions
Registre
numéro 1
Registre
numéro 2
Registre
écriture
Donnée à écrire
Registres
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
UAL
Résultat
UAL
zéro
Adresse écriture
Donnée à écrire
Mémoire de
données
Donnée
lue
Adresse
Lecture
16
32
Etendre
signe
Mémoire
d'instructions
ADD
CP
Adresse
d'instruction
Somme
4
Décaler
gauche
2
ADD
Somme
Notes: La figure ci-dessus montre le chemin de données complet pour l'architecture MIPS. Il combine les éléments nécessaires aux différentes classes d'instructions. La construction du chemin de données complet nécessite l’introduction de multiplexeurs et de connexions.
Le chemin de données peut alors exécuter les instructions de base (chargement/rangement d'un mot, opérations UAL et branchement) en un cycle d'horloge.
Il reste à placer le contrôle permettant de piloter les différents signaux. Nous construirons tout d’abord le bloc de contrôle de l’UAL avant de définir la mise en oeuvre du contrôle et de le placer sur le chemin de données.