## Slide 1: Introduction
Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus long dans la machine.
Par conséquences :
  1- Les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne sont pas bonnes, car certains types d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
  2- De plus, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ces problèmes en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 2: Longueur requise par chaque type d’instruction
On suppose que le temps d’opérations pour les principales unités fonctionnelles vaut :
  Unités mémoire : 10ns
  UAL et additionneurs : 10 ns
  Banc de registres (lecture ou écriture) : 5ns
Type Mémoire Registre Opération Mémoire Registre
inst instruction lecture UAL données écriture TOT
R 10 5 10 0 5 30
Lw 10 5 10 10 5 40
Sw 10 5 10 10 35
B 10 5 10 25
J 10

## Slide 3: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
Temps des chemins critiques
chargement d’un mot
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 4: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
35
Temps des chemins critiques
Rangement d’un mot
chargement d’un mot
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 5: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
35
30
Temps des chemins critiques
Opération de format R
Rangement d’un mot
chargement d’un mot
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 6: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
35
30
25
Opération de format R
Branchement
Temps des chemins critiques
Rangement d’un mot
chargement d’un mot
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 7: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
35
30
25
10
Saut
Temps des chemins critiques
Opération de format R
Branchement
Rangement d’un mot
chargement d’un mot
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 8: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
35
30
25
10
Temps des chemins critiques
le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus long dans la machine, ici 40 ns.
Cycle d’horloge
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 9: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
35
30
25
10
Temps des chemins critiques
Cycle d’horloge
Inactivité
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 10: Ce qu’il faut redire d’un cycle unique
40
35
30
25
10
Temps des chemins critiques
L’idée : découpage en cycle élémentaire
Notes: Par définition, dans un modèle à cycle unique, le cycle d’horloge doit avoir la même durée pour toutes les instructions. Le cycle d’horloge est défini par le chemin le plus dans la machine. Par conséquences les performances d’une mise en oeuvre à cycle unique ne soient pas bonne, car certains type d’instruction pourraient être effectués en un cycle d’horloge plus court.
Nous voyons que pour une instruction de saut, le processeur reste inactif pendant 30ns.
De plus, avec une mise en oeuvre à cycle unique, chaque unité fonctionnelle ne peut être utilisée qu’une fois par cycle ; par conséquent, certaines unités doivent être dupliquées, ce qui augmente le coût de la mise en oeuvre.
Nous allons éviter ce genre de problème en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction. Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 11: Mise en oeuvre multicycle
Nous allons éviter la perte :
  1 de temps
  2 de matériel
  en utilisant une technique de mise en oeuvre qui a un cycle de base plus court et qui requièrent plusieurs cycles d’horloge par instruction.
Cette mise en oeuvre est appelée mise en oeuvre multicycle.

## Slide 12: Les caractéristiques d’une oeuvre multicycle
Chaque étape de l’exécution prendra un cycle d’horloge
Les exécutions seront donc exécutées en des nombres de cycles différents.
Avec une telle mise en oeuvre, une unité fonctionnelle peut être utilisée plusieurs fois par instruction, tant qu’il s’agit de cycles d’horloge différents. Ceci réduit la quantité de matériel nécessaire.

## Slide 13: Vue globale du chemin de données
CP
Mémoire
Adresse
Donnée
Registre
Instruction
Registres
ALU
instruction
No. registre
No. registre
No. registre
Donnée
Notes: Dans une mise en oeuvre multicycle, chaque étape de l’exécution prendra un cycle d’horloge. Avec une telle mise en oeuvre, une unité fonctionnelle peut être utilisée plusieurs fois par instruction, tant qu’il s’agit de cycles d’horloge différents. Ceci va réduire la quantité de matériel nécessaire.
Permettre aux instructions de s’exécuter en des nombres de cycles d’horloge différents et partager les unités fonctionnelles pendant l’exécution d’une même instruction constituent les avantages principaux d’un modèle multicycle.
La vue globale du chemin de données multicycle. Ce schéma présente les éléments clés du chemin de données :
une unité mémoire partagée
une unité UAL unique partagée entre les instructions,
et les données pour connecter ces unités partagées.

## Slide 14: Chemin de données multi-état
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registre
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
L’ajout des multiplexeurs permet d’éliminer deux additionneurs et une unité mémoire.
Notes: Un chemin de données multi-état pour MIPS gère toutes les instructions de base. Les ajouts par rapport au chemin de données à cycle unique comprennent un multiplexeur pour l'adresse de lecture mémoire, un multiplexeur pour l'entrée supérieure de l'UAL;, et l'extension à un sélecteur quatre voies du multiplexeur de l'entrée inférieure de l'UAL. Ces petites améliorations nous permettent d'éliminer deux additionneurs et une unité mémoire.

## Slide 15: Le chemin plus le contrôle
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Notes: Le chemin de données multicycle avec représentation des lignes de contrôle. Les signaux UALOp et UALSelB sont des signaux de contrôle 2 bits, tandis que toutes les autres lignes de contrôle sont des signaux 1 bit.

## Slide 16: Résumé des étapes suivies pour les divers types
Nom de l’étape
Extraction de
l’instruction
Décodage de
l’instruction,
extraction des regis
Exécution, calcul
d’adresses ou
branchement
Accès mémoire ou
terminaison d’une
instructionde type R
Ecriture arrière
Action pour les
types R
SortieUAL = A op B
Reg[RI[15-11]] =
SortieUAL
Action pour les
REF mémoire
RI = Mem[CP]
CP=CP+4
A=Reg[RI[25-21]]
B= Reg[RI[20-16]]
Dest=CP+(ext-signe(RI[15-0])<<2)
SortieUAL=A+ext-
sig([15-0])
donnée-mémoire=
Mem[SortieUAL] ou
Mem[sortieUAL] =B
Reg[RI[20-16]]=
donnée-mém
Action pour les
branchements
if(A=B) then
CP = Dest

## Slide 17: Chemin de contrôle complet
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Ins 31-26
D
C
Dest
30
32
adresse
de saut
Ins 25-0
Ins 15-0
15-11
20-16
25-21
Ins 5-0
PC 31-28
OP 5-0
EcrireCP
EcrireCPCond
EcrireDest
SourceCP
Notes: Voici le chemin de données complet pour la mise en oeuvre multicycle accompagné des lignes de contrôle nécessaires. Les lignes de contrôle sont reliées à l'unité de contrôle, le contrôle et les éléments du chemin de données dont on a besoin pour apporter les modifications au CP sont inclus. Les principaux ajouts sont :
Le registre Destination, le multiplexeurs à trois entrées utilisé pour choisir la source d'une nouvelle valeur du CP, deux portes utilisées pour fusionner les signaux d'écriture du CP, et les signaux de contrôle SourceCP, EcrireCP, EcrireCPCond et EcrireDest. Le signal EcrireCPCond est soumis à un ET avec la sortie Zéro de l'UAL pour décider si un branchement doit ou non être effectué ; le signal résultant est soumis à un OU avec le signal écrire de contrôle EcrireCP, pour générer le signal de contrôle effectif pour le CP. De plus, la sortie du RI est réarrangée pour envoyer les 26 bits inférieurs (l'adresse de saut) à la logique utilisée pour choisir le prochain CP. Ces 26 bits sont suivis des 4 bits supérieurs du CP courant puis décalés de 2 bits vers la gauche (ceci revient à faire suivre de deux bits de poids faibles de valeur 0).

## Slide 18: Définition du contrôle
Disposant du chemin de données, nous devons maintenant observer ce qui doit se passer à chaque cycle d’horloge dans une exécution multicycle.
Cela définira quels éléments du chemin de données et quels signaux de contrôle sont nécessaires.

## Slide 19: Définition du contrôle
Début
Extraction/décodage d'instruction et extraction de registre
Instructions
d'accès mémoire
Instruction
de type R
Instruction
de branchement
Instruction
de saut
Chaque boîte dans cette figure peut représenter un ou plusieurs états.
Les premières étapes sont indépendantes du type de l'instruction, puis une suite de séquences dépendantes du code-op de l'instruction suit, pour achever chaque type d'instruction
Notes: La vue abstraite du contrôle de la machine à états finis. Les premières étapes sont indépendantes du type de l'instruction ; puis une suite de séquences dépendantes du code-op de l'instruction suit, pour achever chaque type d'instruction. Après avoir terminé les actions nécessaires pour ce type d'instruction, le contrôle retourne à l'extraction d'une nouvelle instruction. Chaque boîte dans cette figure peut représenter un ou plusieurs états. L'arc étiqueté Départ indique dans quel état il faut commencer lorsque la première instruction doit être extraite.

## Slide 20: Chemin de contrôle, extraction
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Ins 31-26
D
C
Dest
30
32
adresse
de saut
Ins 25-0
Ins 15-0
15-11
20-16
25-21
Ins 5-0
PC 31-28
OP 5-0
EcrireCP
EcrireCPCond
EcrireDest
SourceCP
Notes: Voici le chemin de données complet pour la mise en oeuvre multicycle accompagné des lignes de contrôle nécessaires. Les lignes de contrôle sont reliées à l'unité de contrôle, le contrôle et les éléments du chemin de données dont on a besoin pour apporter les modifications au CP sont inclus. Les principaux ajouts sont :
Le registre Destination, le multiplexeurs à trois entrées utilisé pour choisir la source d'une nouvelle valeur du CP, deux portes utilisées pour fusionner les signaux d'écriture du CP, et les signaux de contrôle SourceCP, EcrireCP, EcrireCPCond et EcrireDest. Le signal EcrireCPCond est soumis à un ET avec la sortie Zéro de l'UAL pour décider si un branchement doit ou non être effectué ; le signal résultant est soumis à un OU avec le signal écrire de contrôle EcrireCP, pour générer le signal de contrôle effectif pour le CP. De plus, la sortie du RI est réarrangée pour envoyer les 26 bits inférieurs (l'adresse de saut) à la logique utilisée pour choisir le prochain CP. Ces 26 bits sont suivis des 4 bits supérieurs du CP courant puis décalés de 2 bits vers la gauche (ceci revient à faire suivre de deux bits de poids faibles de valeur 0).

## Slide 21: Extraction cp=cp+4, cp->mémoire
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Ins 31-26
D
C
Dest
30
32
adresse
de saut
Ins 25-0
Ins 15-0
15-11
20-16
25-21
Ins 5-0
PC 31-28
OP 5-0
EcrireCP
EcrireCPCond
EcrireDest
SourceCP
Notes: Voici le chemin de données complet pour la mise en oeuvre multicycle accompagné des lignes de contrôle nécessaires. Les lignes de contrôle sont reliées à l'unité de contrôle, le contrôle et les éléments du chemin de données dont on a besoin pour apporter les modifications au CP sont inclus. Les principaux ajouts sont :
Le registre Destination, le multiplexeurs à trois entrées utilisé pour choisir la source d'une nouvelle valeur du CP, deux portes utilisées pour fusionner les signaux d'écriture du CP, et les signaux de contrôle SourceCP, EcrireCP, EcrireCPCond et EcrireDest. Le signal EcrireCPCond est soumis à un ET avec la sortie Zéro de l'UAL pour décider si un branchement doit ou non être effectué ; le signal résultant est soumis à un OU avec le signal écrire de contrôle EcrireCP, pour générer le signal de contrôle effectif pour le CP. De plus, la sortie du RI est réarrangée pour envoyer les 26 bits inférieurs (l'adresse de saut) à la logique utilisée pour choisir le prochain CP. Ces 26 bits sont suivis des 4 bits supérieurs du CP courant puis décalés de 2 bits vers la gauche (ceci revient à faire suivre de deux bits de poids faibles de valeur 0).

## Slide 22: Extraction cp=cp+4, cp->mémoire (avec Contrôle)
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Ins 31-26
D
C
Dest
30
32
adresse
de saut
Ins 25-0
Ins 15-0
15-11
20-16
25-21
Ins 5-0
PC 31-28
OP 5-0
EcrireCP
EcrireCPCond
EcrireDest
SourceCP
Notes: Voici le chemin de données complet pour la mise en oeuvre multicycle accompagné des lignes de contrôle nécessaires. Les lignes de contrôle sont reliées à l'unité de contrôle, le contrôle et les éléments du chemin de données dont on a besoin pour apporter les modifications au CP sont inclus. Les principaux ajouts sont :
Le registre Destination, le multiplexeurs à trois entrées utilisé pour choisir la source d'une nouvelle valeur du CP, deux portes utilisées pour fusionner les signaux d'écriture du CP, et les signaux de contrôle SourceCP, EcrireCP, EcrireCPCond et EcrireDest. Le signal EcrireCPCond est soumis à un ET avec la sortie Zéro de l'UAL pour décider si un branchement doit ou non être effectué ; le signal résultant est soumis à un OU avec le signal écrire de contrôle EcrireCP, pour générer le signal de contrôle effectif pour le CP. De plus, la sortie du RI est réarrangée pour envoyer les 26 bits inférieurs (l'adresse de saut) à la logique utilisée pour choisir le prochain CP. Ces 26 bits sont suivis des 4 bits supérieurs du CP courant puis décalés de 2 bits vers la gauche (ceci revient à faire suivre de deux bits de poids faibles de valeur 0).

## Slide 23: Décodage
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Ins 31-26
D
C
Dest
30
32
adresse
de saut
Ins 25-0
Ins 15-0
15-11
20-16
25-21
Ins 5-0
PC 31-28
OP 5-0
EcrireCP
EcrireCPCond
EcrireDest
SourceCP
Notes: Voici le chemin de données complet pour la mise en oeuvre multicycle accompagné des lignes de contrôle nécessaires. Les lignes de contrôle sont reliées à l'unité de contrôle, le contrôle et les éléments du chemin de données dont on a besoin pour apporter les modifications au CP sont inclus. Les principaux ajouts sont :
Le registre Destination, le multiplexeurs à trois entrées utilisé pour choisir la source d'une nouvelle valeur du CP, deux portes utilisées pour fusionner les signaux d'écriture du CP, et les signaux de contrôle SourceCP, EcrireCP, EcrireCPCond et EcrireDest. Le signal EcrireCPCond est soumis à un ET avec la sortie Zéro de l'UAL pour décider si un branchement doit ou non être effectué ; le signal résultant est soumis à un OU avec le signal écrire de contrôle EcrireCP, pour générer le signal de contrôle effectif pour le CP. De plus, la sortie du RI est réarrangée pour envoyer les 26 bits inférieurs (l'adresse de saut) à la logique utilisée pour choisir le prochain CP. Ces 26 bits sont suivis des 4 bits supérieurs du CP courant puis décalés de 2 bits vers la gauche (ceci revient à faire suivre de deux bits de poids faibles de valeur 0).

## Slide 24: Instruction de type R
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Ins 31-26
D
C
Dest
30
32
adresse
de saut
Ins 25-0
Ins 15-0
15-11
20-16
25-21
Ins 5-0
PC 31-28
OP 5-0
EcrireCP
EcrireCPCond
EcrireDest
SourceCP
Notes: Voici le chemin de données complet pour la mise en oeuvre multicycle accompagné des lignes de contrôle nécessaires. Les lignes de contrôle sont reliées à l'unité de contrôle, le contrôle et les éléments du chemin de données dont on a besoin pour apporter les modifications au CP sont inclus. Les principaux ajouts sont :
Le registre Destination, le multiplexeurs à trois entrées utilisé pour choisir la source d'une nouvelle valeur du CP, deux portes utilisées pour fusionner les signaux d'écriture du CP, et les signaux de contrôle SourceCP, EcrireCP, EcrireCPCond et EcrireDest. Le signal EcrireCPCond est soumis à un ET avec la sortie Zéro de l'UAL pour décider si un branchement doit ou non être effectué ; le signal résultant est soumis à un OU avec le signal écrire de contrôle EcrireCP, pour générer le signal de contrôle effectif pour le CP. De plus, la sortie du RI est réarrangée pour envoyer les 26 bits inférieurs (l'adresse de saut) à la logique utilisée pour choisir le prochain CP. Ces 26 bits sont suivis des 4 bits supérieurs du CP courant puis décalés de 2 bits vers la gauche (ceci revient à faire suivre de deux bits de poids faibles de valeur 0).

## Slide 25: Instruction de type R
CP
Mémoire
Adresslecture
Donnée
à écrire
Registres
Instruction
Registres
ALU
Lecture
registre1
Donnée
Adressécriture
4
Lecture
registre2
registre
écriture
Donnée
lue 1
Donnée
lue 2
zéro
étendre
signe
Décaler
gauche
2
Donnée
Mem
Contrôle
UAL
louD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
RegDst
EcrireReg
UALSelA
UALSelB
UALOp
MemversReg
Ins 31-26
D
C
Dest
30
32
adresse
de saut
Ins 25-0
Ins 15-0
15-11
20-16
25-21
Ins 5-0
PC 31-28
OP 5-0
EcrireCP
EcrireCPCond
EcrireDest
SourceCP
Notes: Voici le chemin de données complet pour la mise en oeuvre multicycle accompagné des lignes de contrôle nécessaires. Les lignes de contrôle sont reliées à l'unité de contrôle, le contrôle et les éléments du chemin de données dont on a besoin pour apporter les modifications au CP sont inclus. Les principaux ajouts sont :
Le registre Destination, le multiplexeurs à trois entrées utilisé pour choisir la source d'une nouvelle valeur du CP, deux portes utilisées pour fusionner les signaux d'écriture du CP, et les signaux de contrôle SourceCP, EcrireCP, EcrireCPCond et EcrireDest. Le signal EcrireCPCond est soumis à un ET avec la sortie Zéro de l'UAL pour décider si un branchement doit ou non être effectué ; le signal résultant est soumis à un OU avec le signal écrire de contrôle EcrireCP, pour générer le signal de contrôle effectif pour le CP. De plus, la sortie du RI est réarrangée pour envoyer les 26 bits inférieurs (l'adresse de saut) à la logique utilisée pour choisir le prochain CP. Ces 26 bits sont suivis des 4 bits supérieurs du CP courant puis décalés de 2 bits vers la gauche (ceci revient à faire suivre de deux bits de poids faibles de valeur 0).

## Slide 26: La conception du contrôle
Ayant défini ce que sont les signaux de contrôle et à quel moment ils sont imposés,nous pouvons maintenant réaliser l’unité de contrôle.
Nous nous intéresserons à deux techniques différentes pour définir le contrôle.
  La première technique est fondée sur les machines à états finis qui sont habituellement présentées graphiquement sous forme d’automates à états finis.
  La deuxième technique, appelée microprogrammation, utilise une représentation du contrôle sous forme de programme. Ces deux techniques que nous allons présenter utilise des ROM ou des PLA.

## Slide 27: Machine à états finis
La première méthode que nous utilisons pour spécifier le contrôle multicycle est une machine à états finis.
Une machine à états finis consiste en un ensemble d’états et d’indications sur la façon de changer d’état. Les indications sont définies par une fonction état suivant,qui fait correspondre à l’état courant un nouvel état en fonction des entrées.
Chaque état définit aussi un ensemble de sorties qui sont imposés lorsque la machine est dans cette état.

## Slide 28: Machine d’états
Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant.
Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’état courant.
Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.

## Slide 29: Unité de contrôle
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
ES3
ES2
ES1
ES0
Op5
Op4
Op3
Op2
Op1
Op0
E3
E2
E1
E0
Champ de
cope_op
Entrées
Sorties
Logique de contrôle
Registre
d’état
Chemin de
données
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 30: Extraction
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Notes: La partie extraction et décodage de l'instruction est la même pour toutes les instructions. Dans le premier état, nous imposons un grand nombre de signaux pour que la mémoire lise une instruction et l'écrive dans le registre Instruction (lireMem et EcrireRI), et nous mettons IouD à 0 pour choisir le CP comme adresse source. Les signaux Ecrire CP, SourceCP, UALSelA,UALOp, et UALSelB sont positionnés pour calculer CP+4 et le stocker dans le CP. Dans l'état qui suit, nous calculons l'adresse de destination de branchement en positionnant UALSelB à 10 (ce qui provoque l'envoi vers l4UAL des 16 bits inférieurs du RI étendus par extension de signe), UALSelA à 0 et UALOp à 00 ; nous stockons le résultat dans le registre Destination (en écrivant EcrireDest). Il existe quatre états suivants qui dépendent du type de l'instruction, qui est connu pendant l'état courant. Si l'instruction est lw ou sw, on va vers un même état, tandis que les arcs traitent des codes-op pour une seule instruction. L'entrée de l'unité de contrôle, appelée op, est utilisée pour déterminer lequel des arcs suivre.

## Slide 31: Extraction et décodage
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Notes: La partie extraction et décodage de l'instruction est la même pour toutes les instructions. Dans le premier état, nous imposons un grand nombre de signaux pour que la mémoire lise une instruction et l'écrive dans le registre Instruction (lireMem et EcrireRI), et nous mettons IouD à 0 pour choisir le CP comme adresse source. Les signaux Ecrire CP, SourceCP, UALSelA,UALOp, et UALSelB sont positionnés pour calculer CP+4 et le stocker dans le CP. Dans l'état qui suit, nous calculons l'adresse de destination de branchement en positionnant UALSelB à 10 (ce qui provoque l'envoi vers l’UAL des 16 bits inférieurs du RI étendus par extension de signe), UALSelA à 0 et UALOp à 00 ; nous stockons le résultat dans le registre Destination (en écrivant EcrireDest). Il existe quatre états suivants qui dépendent du type de l'instruction, qui est connu pendant l'état courant. Si l'instruction est lw ou sw, on va vers un même état, tandis que les arcs traitent des codes-op pour une seule instruction. L'entrée de l'unité de contrôle, appelée op, est utilisée pour déterminer lequel des arcs suivre.

## Slide 32: Instruction de type R
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
Exécution
Op=type R
Venant de 1
6
7
Notes: Les instruction de types R peuvent être mises en oeuvre avec une simple machine à états finis à deux états. Le premier état provoque l'opération de l'UAL, tandis que le second impose que le résultat de l'UAL soit écrit dans le banc de registres. Les signaux en rapport avec l'UAL sont stables pendant ces deux cycles. Du fait des trois signaux supplémentaires pendant l'état 7, la sortie de l'UAL est écrite dans le registre défini par le champ rd du registre Instruction.

## Slide 33: Instruction de type R
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
Exécution
Terminaison
instruction du type R
Op=type R
Venant de 1
6
7
Vers l'état 0
Notes: Les instruction de types R peuvent être mises en oeuvre avec une simple machine à états finis à deux états. Le premier état provoque l'opération de l'UAL, tandis que le second impose que le résultat de l'UAL soit écrit dans le banc de registres. Les signaux en rapport avec l'UAL sont stables pendant ces deux cycles. Du fait des trois signaux supplémentaires pendant l'état 7, la sortie de l'UAL est écrite dans le registre défini par le champ rd du registre Instruction.

## Slide 34: Références mémoire
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
Calcul
d'adresse mémoire
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW'
Op='SW'
2
3
4
5
Vers état 0
Notes: L'automate fini pour le contrôle des instructions de références mémoire à quatre états. Après avoir effectué un calcul d'adresse mémoire, la séquence nécessaire pour le chargement est différente de celle du rangement. Le positionnement des signaux UALSelA, UALSelB, et UALOp est utilisé pour provoquer le calcul d'adresse mémoire. Ces signaux doivent rester stables jusqu'à ce que la valeur soit écrite dans un registre (si chargement) ou en mémoire (si rangement).

## Slide 35: Branchement
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Vers l'état 0
Vers l'état 0
Venant de l'état 1
8
9
Venant de l'état 1
Op='BEQ'
Op='JMP'
Notes: Figure droite_
L'automate fini pour l'instruction de branchement a besoin d'un état. Les trois premières sorties imposées (UALSelA, UALSelB, et UALOp) obligent l'UAL à comparer les registres, tandis que les signaux SourcesCP et EcrireCPCond effectuent l'écriture conditionnelle si la condition de branchement est vérifiée
Figure Gauche_
L'instruction de saut nécessite un seul état qui impose deux signaux de contrôle pour écrire dans le CP les 26 bits inférieurs du registre instruction décalés de 2 bits vers la gauche.

## Slide 36: Contrôle complet
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
UALSelA=0
UALSelB=11
UALOp=00
EcrireDest
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Calcul
d'adresse mémoire
Exécution
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Terminaison
instruction du type R
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Op='LW'
Op='SW'
0
1
2
6
8
9
3
5
7
4
Notes: Le contrôle complet de la machine à états finis pour le chemin de données. Les étiquettes sur les arcs sont des conditions qui sont testés pour déterminer quel état est le prochain état ; lorsque l'état suivant est inconditionnel, aucune étiquette n'est donnée. Les étiquettes à l'intérieur des noeuds indiquent les signaux de sortie imposés pendant l'état ; nous spécifions toujours le positionnement d'un signal de contrôle de multiplexeur si l'opération correcte l'exige. Par conséquent, dans certains états un contrôle de multiplexeur sera mis à 0.
Ayant défini ce que sont les siguaux de contrôle et à quel moment ils sont imposés,nous pouvons maintenant réaliser l’unité de contrôle.
Nous nous intéresseronsà deux techniques différentes pour définir le contrôle. La première tecnique est fondée sur les machines à états finis qui sont habituellement présentées graphiquement sous forme d’automates à états finis. La deuxième technique, appelée microprogrammation, utilise une représenttion du contrôle sous forme de programme. Ces deux techniques que nous allons présenter utilise des ROM ou des PLA.

## Slide 37: Unité de contrôle
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
ES3
ES2
ES31
ES0
X
0000
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
UALSelA=0
UALSelB=11
UALOp=00
EcrireDest
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Calcul
d'adresse mémoire
Exécution
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Terminaison
instruction du type R
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Op='LW'
Op='SW'
0
1
2
6
8
9
3
5
7
4
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 38: Unité de contrôle
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
ES3
ES2
ES1
ES0
X
0001
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
UALSelA=0
UALSelB=11
UALOp=00
EcrireDest
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Calcul
d'adresse mémoire
Exécution
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Terminaison
instruction du type R
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Op='LW'
Op='SW'
0
1
2
6
8
9
3
5
7
4
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 39: Unité de contrôle
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
ES3
ES2
ES1
ES0
000000
0110
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
UALSelA=0
UALSelB=11
UALOp=00
EcrireDest
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Calcul
d'adresse mémoire
Exécution
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Terminaison
instruction du type R
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Op='LW'
Op='SW'
0
1
2
6
8
9
3
5
7
4
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 40: Unité de contrôle
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
ES3
ES2
ES1
ES0
000000
0111
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
UALSelA=0
UALSelB=11
UALOp=00
EcrireDest
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Calcul
d'adresse mémoire
Exécution
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Terminaison
instruction du type R
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Op='LW'
Op='SW'
0
1
2
6
8
9
3
5
7
4
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 41: Unité de contrôle
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
ES3
ES2
ES1
ES0
000000
0000
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
UALSelA=0
UALSelB=11
UALOp=00
EcrireDest
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Calcul
d'adresse mémoire
Exécution
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Terminaison
instruction du type R
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Op='LW'
Op='SW'
0
1
2
6
8
9
3
5
7
4
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 42: Unité de contrôle
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
ES3
ES2
ES1
ES0
000000
0000
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
EcrireReg
MemversReg=1
RegDst=0
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=0
Loud=0
EcrireRI
UALSelB=01
UALOp=00
EcrireCP
SourceCP=00
UALSelA=0
UALSelB=11
UALOp=00
EcrireDest
EcrireCP
SourceCP=10
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
EcrireCPCond
SourceCP=01
UALSelA=1
UALSelB=00
UALOp=10
UALSelA=1
UALSelB=10
UALOp=00
LireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
EcrireMem
UALSelA=1
LouD=1
UALSelB=10
UALOp=00
UALSelA=1
RegDst=1
EcrireReg
MemversReg=0
UALSelB=00
UALOp=10
Début
Extraction d'instruction
Décodage
d'instruction/
Extraction de
registre
Calcul
d'adresse mémoire
Exécution
Terminaison du
branchement
Terminaison
du saut
Terminaison
instruction du type R
Accès
mémoire
Accès
mémoire
Etape de recopie
Op='LW' ou Op='SW'
Op=type R
Op='BEQ'
Op='JMP'
Op='LW'
Op='SW'
0
1
2
6
8
9
3
5
7
4
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 43: Unité de contrôle
Une large part de la logique de contrôle est utilisé pour spécifier la fonction état-suivant (+ de 90%).
Notes: Les contrôleurs des machines d’états finis sont généralement mis en oeuvre en utilisant un bloc de logique combinatoire et un registre contenant l’état courant. Les sorties de la logique combinatoire sont le numéro de l’état suivant et les signaux de contrôle à imposer pour l’étatcourant. Les entrées de la logique combinatoire sont l’état courant et toutes les entrées utilisées pour déterminer l’état suivant.
Le moyen le plus simple pour réaliser la fonction de contrôle est probablement de coder les tables de vérité dans une ROM. Le nombred’entrées de la mémoire est égale au nombre total des valeurs possibles pour les entrées (Les 6 bits du code_op plus 4 bits d’état, soit 210. La largeur des mots en mémoire est de 21 bits (17 sorties de contrôle et 4 bits d’état-suivant). La taille de la ROM est de 210*21=21kbits. Mais bien que le codage par ROM de la fonction de contrôle soit simple, il gaspille beaucoup trop d’espace car la ROM met en oeuvre la table de vérité complète en fournissant la possibilité d’avoir une sortie différente pour chaque combinaison en entrée. Or les combinaisons d’entrées ne sont pas rencontrées soit elles sont redondantes.
Pour réduire l’espace de stockage nécessaire nous ne codons que les combinaison d’entrées qui sont nécesssaires. Nous utilisons pour cela la structure logique sous forme de PLA ou RLP (réseau logique programmable).

## Slide 44: Utilisation d’un compteur
Additionneur
1
Op{5-0}
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
Entrées
Sorties
Logique de contrôle
Logique de
sélection d’adresse
Etat
Chemin de
données
Notes: Une large part de la logique de contrôle est utilisé pour spécifier la fonction état-suivant (+ de 90%). De plus on peut remarquer que beaucoup d’états se suivent de façon séquentielle.
Ainsi pour encoder des fonctions de contrôle plus complexes, nous pouvons utiliser une unité de contrôle dans lequelle un compteur fournit l’état immédiatement suivant. Ceci élimine souvent le besoin d’encoder explicitement la fonction état-suivant dans l’unité de contrôle. Un additionneur est utilisé pour incrémenter l’état. Cet additionneur est essentiellement transformé en compteur.
Grace à un compteur explicite fournissant l’état immédiatement suivant, la logique de l’unité de contrôle n’a besoin de spécifier que la manière dont il faut choisir l’état lorsqu’il n’est pas l’état qui suit dans l’ordre séquentiel.

## Slide 45: Logique de sélection
PLa ou ROM
Etat
Additionneur
1
Op{5-0}
AdrClt
Numéro d’état Valeur de
AdrClt
0 3
1 1
2 2
3 3
4 0
5 0
6 3
7 0
8 0
9 0
ROM de distribution 2
ROM de distribution 1
MUX
3 2 1 0
Notes: Pour parvenir à fournir l’état suivant, une méthode consiste à utiliser une logique externe séparée pour spécifier l’état suivant, lorsque le compteur ne spécifie pas l’état. Nous devons être capables d’effectuer un saut vers l’un des nombreux états en fonction de la portion relative au code-op dans le registre d’instruction. Cette opération appelée distribution, est habituellement mise en oeuvre en utilisant un ensemble de ROM ou de PLA inclus dans la logique de sélection d’adresse.
La sortie AdrCtl, indique à quel moment une distribution doit être faite.
La logique de sélection d’adresse pour l’unité de contrôle. Un décodeur est utilisé pour stransformer le signal de contrôle d’adresse sur deux bits en une valeur parmi quatre valeurs possibles. Il choisit lequelle des quatre fournira le numéro du nouvel état.

## Slide 46: Logique de sélection
0000
Additionneur
1
AdrClt
Numéro d’état Valeur de
AdrClt
0 3
1 1
2 2
3 3
4 0
5 0
6 3
7 0
8 0
9 0
MUX
3 2 1 0
3
Notes: Pour parvenir à fournir l’état suivant, une méthode consiste à utiliser une logique externe séparée pour spécifier l’état suivant, lorsque le compteur ne spécifie pas l’état. Nous devons être capables d’effectuer un saut vers l’un des nombreux états en fonction de la portion relative au code-op dans le registre d’instruction. Cette opération appelée distribution, est habituellement mise en oeuvre en utilisant un ensemble de ROM ou de PLA inclus dans la logique de sélection d’adresse.
La sortie AdrCtl, indique à quel moment une distribution doit être faite.
La logique de sélection d’adresse pour l’unité de contrôle. Un décodeur est utilisé pour stransformer le signal de contrôle d’adresse sur deux bits en une valeur parmi quatre valeurs possibles. Il choisit lequelle des quatre fournira le numéro du nouvel état.

## Slide 47: EXEMPLE
0000
Additionneur
1
AdrClt
Numéro d’état Valeur de
AdrClt
0 3
1 1
2 2
3 3
4 0
5 0
6 3
7 0
8 0
9 0
MUX
3 2 1 0
3
0001
0001
Notes: Pour parvenir à fournir l’état suivant, une méthode consiste à utiliser une logique externe séparée pour spécifier l’état suivant, lorsque le compteur ne spécifie pas l’état. Nous devons être capables d’effectuer un saut vers l’un des nombreux états en fonction de la portion relative au code-op dans le registre d’instruction. Cette opération appelée distribution, est habituellement mise en oeuvre en utilisant un ensemble de ROM ou de PLA inclus dans la logique de sélection d’adresse.
La sortie AdrCtl, indique à quel moment une distribution doit être faite.
La logique de sélection d’adresse pour l’unité de contrôle. Un décodeur est utilisé pour stransformer le signal de contrôle d’adresse sur deux bits en une valeur parmi quatre valeurs possibles. Il choisit lequelle des quatre fournira le numéro du nouvel état.

## Slide 48: EXEMPLE
PLa ou ROM
0001
Additionneur
1
AdrClt
Numéro d’état Valeur de
AdrClt
0 3
1 1
2 2
3 3
4 0
5 0
6 3
7 0
8 0
9 0
ROM de distribution 2
ROM de distribution 1
MUX
3 2 1 0
Notes: Pour parvenir à fournir l’état suivant, une méthode consiste à utiliser une logique externe séparée pour spécifier l’état suivant, lorsque le compteur ne spécifie pas l’état. Nous devons être capables d’effectuer un saut vers l’un des nombreux états en fonction de la portion relative au code-op dans le registre d’instruction. Cette opération appelée distribution, est habituellement mise en oeuvre en utilisant un ensemble de ROM ou de PLA inclus dans la logique de sélection d’adresse.
La sortie AdrCtl, indique à quel moment une distribution doit être faite.
La logique de sélection d’adresse pour l’unité de contrôle. Un décodeur est utilisé pour stransformer le signal de contrôle d’adresse sur deux bits en une valeur parmi quatre valeurs possibles. Il choisit lequelle des quatre fournira le numéro du nouvel état.

## Slide 49: EXEMPLE
Op Nom du code-op Valeur
000000 Format R 0110
000010 jmp 1001
000100 beq 1000
100011 lw 0010
101011 sw 0010
PLa ou ROM
0001
AdrClt
Numéro d’état Valeur de
AdrClt
0 3
1 1
2 2
3 3
4 0
5 0
6 3
7 0
8 0
9 0
MUX
3 2 1 0
1
Notes: Pour parvenir à fournir l’état suivant, une méthode consiste à utiliser une logique externe séparée pour spécifier l’état suivant, lorsque le compteur ne spécifie pas l’état. Nous devons être capables d’effectuer un saut vers l’un des nombreux états en fonction de la portion relative au code-op dans le registre d’instruction. Cette opération appelée distribution, est habituellement mise en oeuvre en utilisant un ensemble de ROM ou de PLA inclus dans la logique de sélection d’adresse.
La sortie AdrCtl, indique à quel moment une distribution doit être faite.
La logique de sélection d’adresse pour l’unité de contrôle. Un décodeur est utilisé pour stransformer le signal de contrôle d’adresse sur deux bits en une valeur parmi quatre valeurs possibles. Il choisit lequelle des quatre fournira le numéro du nouvel état.

## Slide 50: EXEMPLE
Op Nom du code-op Valeur
000000 Format R 0110
000010 jmp 1001
000100 beq 1000
100011 lw 0010
101011 sw 0010
PLa ou ROM
0001
AdrClt
Numéro d’état Valeur de
AdrClt
0 3
1 1
2 2
3 3
4 0
5 0
6 3
7 0
8 0
9 0
MUX
3 2 1 0
1
Code OP
000100
1000
1000
Notes: Pour parvenir à fournir l’état suivant, une méthode consiste à utiliser une logique externe séparée pour spécifier l’état suivant, lorsque le compteur ne spécifie pas l’état. Nous devons être capables d’effectuer un saut vers l’un des nombreux états en fonction de la portion relative au code-op dans le registre d’instruction. Cette opération appelée distribution, est habituellement mise en oeuvre en utilisant un ensemble de ROM ou de PLA inclus dans la logique de sélection d’adresse.
La sortie AdrCtl, indique à quel moment une distribution doit être faite.
La logique de sélection d’adresse pour l’unité de contrôle. Un décodeur est utilisé pour stransformer le signal de contrôle d’adresse sur deux bits en une valeur parmi quatre valeurs possibles. Il choisit lequelle des quatre fournira le numéro du nouvel état.

## Slide 51: La microprogrammation
Nous allons utiliser les idées issues de la programmation pour créer une méthode de définition du contrôle qui rendra ce dernier plus facile à comprendre et à concevoir.
La conception du contrôle sous la forme d’un programme composé de micro-instructions plus simples qui réalise les instructions machines s’appelle la microprogrammation.
Le microprogramme est une représentation symbolique du contrôle qui sera traduit, par programme, en logique de contrôle.
Chaque micro-instruction définit l’ensemble des signaux de contrôle du chemin de données qui doivent être imposés à un état donné.

## Slide 52: Mise en oeuvre
EcrireCP
EcrireCPCond
LouD
LireMem
EcrireMem
EcrireRI
MemversReg
SourceCP
EcrireDest
UALOP
UALSelB
UALSelA
EcrireReg
RegDst
AdrClt
Entrées
Sorties
Mémoire de microcode
Compteur de microprogramme
Logique de
sélection d’adresse
Additionneur
1
Chemin de
données
Notes: Les micro-instructions sont généralement placées dans une ROM ou une PLA, on peut donc leur attribuer des adresses.
La figure ci dessus montre une mise en oeuvre usuelle d’un contrôleur de microcode utilisant un incrémenteur explicite pour calculer l’état suivant par défaut. Un bloc logique est utilisé pour positionner le contrôle du chemin de données en fonction de l’état courant et aussi pour déterminer comment la prochaine micro-instruction est choisie.
La logique de sélection d’adresse contient les tableaux de distribution ainsi que la logiqque pour choisir parmi les états suivants possibles ; la sélection de la prochaiine micro-instruction est contrôlée par la sorties de contrôle du séquencement issues de la logiqe de contrôle.
La fusion du registre d’état courant, de l’incrémenteur, des tables de diqtribution et de la logique de sélection d’adresse compose un séquenceur qui sélectionne la prochaine micro-instruction.

## Slide 53: La microprogrammation ; format
add
Code Fonct
Soust
CP
rs
4
Etendre
EtenDec
rt
Destination
rd
Lire CP
Lire UAL
Ecrire UAL
RI
Ecrire rt
Lire rt
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
Seq
Extraire
Distribuer i
Faire additionner l’UAL
Utiliser le code de fonction de l’UAL pour déterminer le contrôle de l’UAL
Faire soustraire l’ual
Utiliser le CP comme première entrée de l’UAL
Le registre rs est la première entrée de l’UAL
Utiliser la valeur 4 comme seconde entrée de l’UAL
Utiliser la sortie de l’unité d’extension comme seconde entrée de l’UAL
Utiliser la sortie de l’unité de l’extension comme seconde entrée de l’UAL
Le registre rt est la seconde entrée de l’UAL
La sortie de l’UAL est écrite dans le registre destination
La sortie de l’UAL est écrite dans le registre rd
Lire en mémoire en utilisant le CP comme adresse
Lire en mémoire en utilisant la sortie de l’UAL comme adresse
Ecrire en mémoire en utilisant la sortie de l’UIAL comme adresse
La donnée lue en mémoire est écrite dans le registre Instruction
La donnée lue en mémoire est écrite dans le registre rt.
La donnée écrite en mémoire provient du registre rt
Écrire la sorte i de l’UAL dans le CP
Si la sortie 0 de l’UAL est active, ecrire dans CP le contenu
Ecrire dans le CP l’adresse de saut contenue dans l’instruction
Choisir la prochaine micro-instruction séquentiellement
Aller à la première micro-instruction pour démarrer une nouvelle instruction
Distribuer en utilisant l a ROM spécifiée par i (1 ou 2)
Contrôle
de
l’UAL
SRC
SRC2
Destination
UAL
Mémoire
Registre
mémoire
Contrôle de
Ecrire CP
Séquencement
Nom du
champ
Valeur du
champ
Fonction du champ avec valeur spécifique
Notes: Pour le contrôle de notre sous ensemble MIPS, Simple, une représentation graphique de la machine d’états finis, est sans doute appropriée. Mais en pratique le nombre d’états peut atteindre quelques centaines d’états. Ce problème est bien connu des programmateur lorsque les programmes deviennent trop grand, des techniques de structuration (procédures modules) sont nécessaires.
nous allons utiliser les idées issues de la programmation pour créer une méthode de définition du contrôle qui rendra ce dernier plus facile à comprendre et à concevoir.
La conception du contrôle sous la forme d’un programme composé de micro-instructions plus simples qui réalise les instructions machines s’appelle la microprogrammmation.
Le microprogramme est alors une représentation symbolique du contrôle qui sera traduit, par programme, en logique de contrôle.
Chaque micro-instruction définit l’ensemble dees signaux de contrôle du chemin de connées qui doivent être imposées à un état donné.
Il reste à définir un format de micro-instruction de façon à simplifier la représentation. Par exemple, les signaux qui ne sont jamais imposés simultanément peuvent partager le même champ.

## Slide 54: La microprogrammation ; format
add
Code Fonct
Soust
CP
rs
4
Etendre
EtenDec
rt
Destination
rd
Lire CP
Lire UAL
Ecrire UAL
RI
Ecrire rt
Lire rt
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
Seq
Extraire
Distribuer i
UALOP=00
UALOP=10
UALOP=01
UALSELA=0
UALSELA=1
UALSELB=01
UALSELB=10
UALSELB=11
UALSELB=00
ECRIREDEST
ECRIREREG, REGDST=1,MEMVERSREG=0
ECRIREREG
REGDST=1
MEMVERSREG
LIREMEM,IOUD=0
ECRIREREG,MEMVERSREG=1,REGDST=0
SOURCCECP=00,ECRIRECP
ECRIRECPCOND,SOURCE=01
ECRIRECP, SOURCECP=10
ADRCTL=11
ADRCTL=00
ADRCLT=01,10
Contrôle
de
l’UAL
SRC
SRC2
Destination
UAL
Mémoire
Registre
mémoire
Contrôle de
Ecrire CP
Séquencement
Nom du
champ
Valeur du
champ
Signaux actifs
Notes: Pour le contrôle de notre sous ensemble MIPS, Simple, une représentation graphique de la machine d’états finis, est sans doute appropriée. Mais en pratique le nombre d’états peut atteindre quelques centaines d’états. Ce problème est bien connu des programmateur lorsque les programmes deviennent trop grand, des techniques de structuration (procédures modules) sont nécessaires.
nous allons utiliser les idées issues de la programmation pour créer une méthode de définition du contrôle qui rendra ce dernier plus facile à comprendre et à concevoir.
La conception du contrôle sous la forme d’un programme composé de micro-instructions plus simples qui réalise les instructions machines s’appelle la microprogrammmation.
Le microprogramme est alors une représentation symbolique du contrôle qui sera traduit, par programme, en logique de contrôle.
Chaque micro-instruction définit l’ensemble dees signaux de contrôle du chemin de connées qui doivent être imposées à un état donné.
Il reste à définir un format de micro-instruction de façon à simplifier la représentation. Par exemple, les signaux qui ne sont jamais imposés simultanément peuvent partager le même champ.

## Slide 55: Le Microprogramme
Etiquette
Extraire
LWSW1
LW2
SW2
FormatR1
BEQ1
JMP1
Contrôle
de l’UAL
Add
Add
Add
Add
Add
Add
Code fonct
Code fonct
Soust
SRC1
CP
CP
rs
rs
rs
rs
rs
rs
rs
SCR2
4
EtenDec
Etendre
Etendre
Étendre
Etendre
rt
rt
rt
Destination
de l’UAL
Destination
rd
Mémoire
Lire CP
Lire UAL
Lire UAL
Ecrire UAL
Registre
Memoire
RI
Ecrire rt
Lire rt
Contrôle de
Ecrirre CP
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
Séquencement
Seq
Distribuer 1
Distribuer 2
Seq
Extraire
Extraire
Seq
Extraire
Extraire
Extraire
Notes: Les étiquettes sont utilisées pour déterminer les destinations des opérations de distribution. Distribuer 1 effectue un saut selon la valeur du RI vers une étiquette se terminant par un 1. Le contrôle EcrireCp indique si le CP doit être écrit de façon inconditionnelle (sur la base du signal d’égalité de l’UAL) en incluant Cond dans la spécification. Il existe trois valeurs possibles pour la caleur qui sera ecrite dans le CP : la sortie de l’UAL, le registre de destination de branchement (Destination) et l’adresse de destination de saut qui provient de la combinaison des 26 bits inférieurs de l’instruction et du CP.

## Slide 56: Le Microprogramme : EXEMPLE
Adresse
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
Add
Add
Add
Add
Add
Add
Code fonct
Code fonct
Soust
CP
CP
rs
rs
rs
rs
rs
rs
rs
4
EtenDec
Etendre
Etendre
Etendrre
Etendre
rt
rt
rt
Destination
rd
Lire CP
Lire UAL
Lire UAL
Ecrire UAL
RI
Ecrire rt
Lire rt
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
Seq
Distribuer 1
Distribuer 2
Seq
Extraire
Extraire
Seq
Extraire
Extraire
Extraire
Notes: Les étiquettes sont utilisées pour déterminer les destinations des opérations de distribution. Distribuer 1 effectue un saut selon la valeur du RI vers une étiquette se terminant par un 1. Le contrôle EcrireCp indique si le CP doit être écrit de façon inconditionnelle (sur la base du signal d’égalité de l’UAL) en incluant Cond dans la spécification. Il existe trois valeurs possibles pour la caleur qui sera ecrite dans le CP : la sortie de l’UAL, le registre de destination de branchement (Destination) et l’adresse de destination de saut qui provient de la combinaison des 26 bits inférieurs de l’instruction et du CP.

## Slide 57: Le Microprogramme : EXEMPLE
Adresse
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
Add
Add
Add
Add
Add
Add
Code fonct
Code fonct
Soust
CP
CP
rs
rs
rs
rs
rs
rs
rs
4
EtenDec
Etendre
Etendre
Etendrre
Etendre
rt
rt
rt
Destination
rd
Lire CP
Lire UAL
Lire UAL
Ecrire UAL
RI
Ecrire rt
Lire rt
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
Seq
Distribuer 1
Distribuer 2
Seq
Extraire
Extraire
Seq
Extraire
Extraire
Extraire
Notes: Les étiquettes sont utilisées pour déterminer les destinations des opérations de distribution. Distribuer 1 effectue un saut selon la valeur du RI vers une étiquette se terminant par un 1. Le contrôle EcrireCp indique si le CP doit être écrit de façon inconditionnelle (sur la base du signal d’égalité de l’UAL) en incluant Cond dans la spécification. Il existe trois valeurs possibles pour la caleur qui sera ecrite dans le CP : la sortie de l’UAL, le registre de destination de branchement (Destination) et l’adresse de destination de saut qui provient de la combinaison des 26 bits inférieurs de l’instruction et du CP.

## Slide 58: Le Microprogramme : EXEMPLE
Adresse
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
Add
Add
Add
Add
Add
Add
Code fonct
Code fonct
Soust
CP
CP
rs
rs
rs
rs
rs
rs
rs
4
EtenDec
Etendre
Etendre
Etendrre
Etendre
rt
rt
rt
Destination
rd
Lire CP
Lire UAL
Lire UAL
Ecrire UAL
RI
Ecrire rt
Lire rt
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
Seq
Distribuer 1
Distribuer 2
Seq
Extraire
Extraire
Seq
Extraire
Extraire
Extraire
Supposons que l’instruction est de type R
Notes: Les étiquettes sont utilisées pour déterminer les destinations des opérations de distribution. Distribuer 1 effectue un saut selon la valeur du RI vers une étiquette se terminant par un 1. Le contrôle EcrireCp indique si le CP doit être écrit de façon inconditionnelle (sur la base du signal d’égalité de l’UAL) en incluant Cond dans la spécification. Il existe trois valeurs possibles pour la caleur qui sera ecrite dans le CP : la sortie de l’UAL, le registre de destination de branchement (Destination) et l’adresse de destination de saut qui provient de la combinaison des 26 bits inférieurs de l’instruction et du CP.

## Slide 59: Le Microprogramme : EXEMPLE
Adresse
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
Add
Add
Add
Add
Add
Add
Code fonct
Code fonct
Soust
CP
CP
rs
rs
rs
rs
rs
rs
rs
4
EtenDec
Etendre
Etendre
Etendrre
Etendre
rt
rt
rt
Destination
rd
Lire CP
Lire UAL
Lire UAL
Ecrire UAL
RI
Ecrire rt
Lire rt
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
Seq
Distribuer 1
Distribuer 2
Seq
Extraire
Extraire
Seq
Extraire
Extraire
Extraire
Notes: Les étiquettes sont utilisées pour déterminer les destinations des opérations de distribution. Distribuer 1 effectue un saut selon la valeur du RI vers une étiquette se terminant par un 1. Le contrôle EcrireCp indique si le CP doit être écrit de façon inconditionnelle (sur la base du signal d’égalité de l’UAL) en incluant Cond dans la spécification. Il existe trois valeurs possibles pour la caleur qui sera ecrite dans le CP : la sortie de l’UAL, le registre de destination de branchement (Destination) et l’adresse de destination de saut qui provient de la combinaison des 26 bits inférieurs de l’instruction et du CP.

## Slide 60: Le Microprogramme : EXEMPLE
Adresse
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
Add
Add
Add
Add
Add
Add
Code fonct
Code fonct
Soust
CP
CP
rs
rs
rs
rs
rs
rs
rs
4
EtenDec
Etendre
Etendre
Etendrre
Etendre
rt
rt
rt
Destination
rd
Lire CP
Lire UAL
Lire UAL
Ecrire UAL
RI
Ecrire rt
Lire rt
UAL
Destination-cond
Adresse de saut
seq
Distribuer 1
Distribuer 2
Seq
Extraire
Extraire
Seq
Extraire
Extraire
Extraire
Notes: Les étiquettes sont utilisées pour déterminer les destinations des opérations de distribution. Distribuer 1 effectue un saut selon la valeur du RI vers une étiquette se terminant par un 1. Le contrôle EcrireCp indique si le CP doit être écrit de façon inconditionnelle (sur la base du signal d’égalité de l’UAL) en incluant Cond dans la spécification. Il existe trois valeurs possibles pour la caleur qui sera ecrite dans le CP : la sortie de l’UAL, le registre de destination de branchement (Destination) et l’adresse de destination de saut qui provient de la combinaison des 26 bits inférieurs de l’instruction et du CP.

## Slide 61: Vue générale
Représentation
initilae
Automate à
états finis
Microprogramme
Contrôle du
séquencement
Fonction
état suivant
Compteur microprogramme
+ ROM de distribution
Représentation
logique
Equations
logiques
Tables de
vérité
Mise en oeuvre
technique
Réseau logique
programmable
Mémoire
morte
Traditionnellement, “contrôle cablé” signifie que les techniques du coté gauche sont utilisées, et “contrôle microprogrammé” veut dire que les techniques du coté droit sont utilisées.
Notes: Que le contrôle soit représenté par un automate à états finis ou un microprogramme, la traduction en modèle de contrôle du matér!iel est semblable.
Chaque état ou micro-instruction impose un ensmble de sorties de contrôle et définit le choix de l’état suivant.
La fonction état suivant peut être encodée en une machine d’état finis soit réalisée avec un séquenceur explicite. Ce dernier est plus efficace si le nombre d’états est grand et qu’il y a un grand nombre de séquences d’états consécutilfs sans branchement.
La logique de contrôle peut être réalisée avec des ROM ou bien des PLA. Les PLA (ou RPL) sont plus efficaces sauf si la fonction de contrôle est dense. Les ROM peuvent être appropriées si le contrôle est stocké dans une mémoire séparée, et non sur la même puce que le chemin de données.
Les flèches dans cette figure indiquent des chemins de conceptions possibles : tout chemin de la représentation initiale à la technologie de mise en oeuvre finale est viable.
Traditionnellement, “contrôle cablé” signifie que les techniques du coté gauche sont utilisées, et “contrôle microprogrammé” veut dire que les techniques du coté droit sont utilisées.