## Slide 1: Hiérarchie mémoire
Chemin de
données
Mémoire
Entrées
Contrôle
Sorties

## Slide 2: Plan
Les localités
Les caches
La mémoire virtuelle
Illusions et pièges
Conclusion

## Slide 3: Objectif du cours
Objectifs :
Observons les propriétés des programmes.
Nous verrons comment l’architecture des ordinateurs va en tenir compte
Régles :
90 % du temps d’exécution correspond à 10 % du code

## Slide 4: Principe de localité :
A un instant donné, les programmes accèdent à une part relativement faible de leur espace d’adressage.
Exemple : Somme de deux vecteurs de 1000 éléments
For (i=1; i<=1000 ; i++)
C[i]=A[i]+B[i];

## Slide 5: Exemple
For (i=1; i<=1000 ; i++)
C[i]=A[i]+B[i];
Supposons que les adresses des variables soient :
  24000-27996 vecteur A
  28000-31996 vecteur B
  32000-35996 vecteur C
  36000 constante 0
  36004 constante 3996

## Slide 6: Principes de localité
8000 lw $1,36000($0) *charger 0 dans r1
8004 lw $2,36004($0) *charger 3996 dans r2
8008 lw $3,24000($1) *charger A[i] dans r3
8012 lw $4,28000($1) *charger B[i] dans r4
8016 add $3,$3,$4 *ajouter [r4] à [r3]
8020 sw $3,32000($1) *ranger [r3] dans C[i]
8024 beq $1,$2,8036 *si [r1]=[r2] sauter en 8036
8028 addi $1,$1,4 *incrémenter r1
8032 j 8008 * sauter en 8008
8036

## Slide 7: Principes de localité temporelle
8000 lw $1,36000($0) *charger 0 dans r1
8004 lw $2,36004($0) *charger 3996 dans r2
8008 lw $1,24000($1) *charger A[i] dans r3
8012 lw $4,28000($1) *charger B[i] dans r4
8016 add$3,$3,$4 *ajouter [r4] à [r3]
8020 sw $3,32000($1) *ranger [r3] dans C[i]
8024 beq $1,$2,8036 *si [r1]=[r2] sauter en 8036
8028 addi $1,$1,4 *incrémenter r1
8032 j 8008 * sauter en 8008
8036
Localité temporelle : Si un élément est référencé, il tend à être référencé de nouveau

## Slide 8: Principes de localité spatiale :
8000 lw $1,36000($0) *charger 0 dans r1
8004 lw $2,36004($0) *charger 3996 dans r2
8008 lw $1,24000($1) *charger A[i] dans r3
8012 lw $4,28000($1) *charger B[i] dans r4
8016 add$3,$3,$4 *ajouter [r4] à [r3]
8020 sw $3,32000($1) *ranger [r3] dans C[i]
8024 beq $1,$2,8036 *si [r1]=[r2] sauter en 8036
8028 addi $1,$1,4 *incrémenter r1
8032 j 8008 * sauter en 8008
8036
Localité spatiale : Si un élément est référencé, les éléments dont les adresses sont voisines tendent à être bientôt référencés.

## Slide 9: adresse en fonction des numéro de ref.
Les instructions 8000 à 8036
C32000
B28000
A24000
C32004
B28004
A24004

## Slide 10: Idée générale
Localité spatiale :Utilisation de gros bloc
Localité temporelle : Données a conserver

## Slide 11: Localités
Les programmes exhibent à la fois :
la localité temporelle :
  tendance à réutiliser des données récemment accédées
La localité spatiale :
  tendance à référencer les données voisines d’autres données récemment accédées

## Slide 12: Idées générale de la hiérarchie mémoire
Les hiérarchies de mémoires tirent parti de la localité temporelle en conservant près du processeur les données les plus récemment accédées.
Elles tirent parti de la localité spatiale en déplaçant des blocs constitués de plusieurs mots contigus en mémoire vers des niveaux supérieurs de la hiérarchie.
La hiérarchie de mémoires utilise près du processeur des mémoires plus petites et plus rapides
Si le taux de succès est assez élevé, la hiérarchie de mémoires a un temps d’accès proche de celui du plus haut niveau (le plus rapide) et une capacité égale à celle du niveau le plus bas (la plus grande)