## Slide 1: Parallélisme d’instructions
Objectif :
Examiner comment le compilateur peut augmenter la quantité disponible de parallélisme d ’instructions.
La capacité du compilateur à réaliser cet ordonnancement dépend :
  des latences des UFs
  de la quantité de parallélisme d ’instructions disponible dans le programme.

## Slide 2: Exemple :
  le déroulage de boucles.

## Slide 3: Pipeline avec opérations flottantes
LI
DI
EX
MI
MI
MI
MI
MI
MI
AI
AI
AI
M
ER
AI
MI
Entier
Multiplication
Addition

## Slide 4: Latence et intervalle de démarrage
Définitions :
  Intervalle de démarrage : nombre de cycles entre deux instructions d ’un type donné.
  Latence : nombre de cycles entre une instruction qui produit et une instruction qui utilise le résultat.

## Slide 5: Latence
Donner les valeurs de la latence et de l’intervalle de démarrage
U. F.
Entier
Donnée mémoire
ADDD
MULD
Latence
Intervalle de démarrage
LI
DI
EX
MI
MI
MI
MI
MI
MI
AI
AI
AI
M
ER
AI
MI
Entier
Multiplication
Addition

## Slide 6: Intervalle de démarrage
LI
DI
M
ER
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
LI
DI
M
ER
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
LI
DI
M
ER
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
AI
AI
AI
AI
LI
DI
M
ER
AI
AI
AI
AI
LI
DI
M
ER
AI
AI
AI
AI
LI
DI
M
ER

## Slide 7: Latence
AI
AI
AI
AI
LI
DI
M
ER
AI
AI
AI
AI
LI
DI
M
ER
1 2 3
LI
DI
M
ER
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
LI
DI
M
ER
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
1 2 3 4 5 6

## Slide 8: Latence
Donner les valeurs de la latence et de l’intervalle de démarrage
Solution
U. F.
Entier
Donnée mémoire
ADDD
MULD
Latence
0
1
3
6
Intervalle de démarrage
1
1
1
1

## Slide 9: Questions
Donner le diagramme temporel du pipeline d’un ensemble d’opérations flottantes indépendantes.
Indiquer en italique à quel étage la donnée est nécessaire.
Indiquer en gras à quel étage le résultat est disponible.
MULTD
ADDD
LD
SD
D= Double

## Slide 10: réponse
MULTD
ADDD
LD
SD
D= Double
AI
AI
AI
AI4
LI
DI
M
ER
LI
DI
M
ER
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI7
EX
LI
DI
M
ER
EX
LI
DI
M
ER
Création d’un nouveau type d’aléas : aléas d’écriture

## Slide 11: Autre aléas : Problème de l’écriture
Nous allons voir un nouveau problème : l’aléas structurel

## Slide 12: Autre aléas : Problème de l’écriture
Donner la séquence de code pour la séquence suivante :
MULD F0,F4,F6
…
…
ADDD F2,F4,F6
…
…
LD F8,0(R2)

## Slide 13: Autre aléas : Problème de l’écriture
Réponse
MULD F0,F4,F6
…
…
ADDD F2,F4,F6
…
…
LD F8,0(R2)
LI
DI
M
ER
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
LI
DI
M
ER
AI
AI
AI
AI
LI
DI
M
ER
EX
LI
DI
M
ER
EX
LI
DI
M
ER
EX
LI
DI
M
ER
EX
LI
DI
M
ER
EX

## Slide 14: Séquence d’instruction
Donner la séquence d’instructions qui montre les suspensions résultant des aléas
LD F4,0(R2)
MULTD F0,F4,F6
ADDD F2,F0,F8
SD F2,0(R2)

## Slide 15: Séquence d’instruction
Réponse
LD F4,0(R2)
MULTD F0,F4,F6
ADDD F2,F0,F8
SD F2,0(R2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
MI | DI | EX | M | ER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MI | DI | n | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M | ER |  |  |  | 
 |  | MI | n | DI | n | n | n | n | n | n | A1 | A2 | A3 | A4 | M | ER
 |  |  |  | MI | n | n | n | n | n | n | ID | EX | n | n | n | M

## Slide 16: Exemple de déroulage de boucle : unrolling
Sur une machine RISC : DLX

## Slide 17: Latences des opérations flottantes utilisées
Inst produisant
UALF
UALF
Charg D
Charg D
Inst Utilisant
UALF
Rang D
UALF
Rang D
Exemple
  ADDF F4,F0,F
  suspension Type 2
  Suspension
  SD 0(R1),F4
3
2
1
0
Type

## Slide 18: Exemple de code Source
For (i=1;i<=100,i++)
x(i)=x(i)+S;
Comment peut-on utiliser le parallélisme pour améliorer sa performance sur un pipeline ?

## Slide 19: Code Assembleur
Donner le code assembleur de la boucle.
R1 contient l ’adresse du dernier élément du vecteur, c ’est à dire l ’élément avec la plus grande adresse et F2 contient la valeur scalaire S.
L ’adresse du premier élément est zéro.
Remarque : si l’adresse du premier élément était différente, la boucle utiliserait une instruction entière supplémentaire pour faire la comparaison avec R1.

## Slide 20: Code assembleur
Boucle LD F0,0(R1) # F0 = élément du vecteur
ADDD F4,F0,F2 # ajouter le scalaire à F2
SD 0(R1),F4 # ranger le résultat
SUBI R1,R1,#8 # décrémenter le pointeur de 8 octets.
BNEZ R1,Boucle
N.B. l’écriture de SD

## Slide 21: Code assembleur non ordonnancé
Montrer à quoi ressemblerait la boucle DLX, ordonnancée et non ordonnancée, en tenant compte de suspensions ou cycles inutilisés.
Ordonnancer pour tenir compte des délais des opérations flottantes et du branchement retardé.
Remarque : la suspension des aléas de branchement est réduit
en transférant le test à Zéro et le calcul de l’adresse de branchement
Dans la phase DI du pipeline

## Slide 22: Prise en compte du pipeline
Boucle LD F0,0(R1)
susp
ADDD F4,F0,F2
susp
susp
SD 0(R1),F4
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Boucle
susp
1
2 cas 3
3
4 cas 2
5
6
7
8
9

## Slide 23: Réordonnancement et modification du code
Boucle LD F0,0(R1)
susp
ADDD F4,F0,F2
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Boucle
SD 8(R1),F4
Modification car échangé avec SUB
Le temps d ’exécution a été réduit de 9 à 6 cycles.
Remarque : Le compilateur a du déterminer qu ’il pouvait échanger SUB
et SD en modifiant l ’adresse où SD range. Ce n ’est pas trivial.
Boucle LD F0,0(R1)
susp
ADDD F4,F0,F2
susp
susp
SD 0(R1),F4
SUBI R1,R1,#8
BNEZ R1,Boucle
susp

## Slide 24: Analyse du code
On termine une itération et on range un élément du vecteur Tous les 6 cycles.
Travail réel sur le vecteur 3
Gestion de la boucle 3
6
L ’idée est de faire plus d ’opérations dans la boucle par rapport à la gestion de la boucle.
L ’idée est de dérouler la boucle en dupliquant le corps de la boucle.

## Slide 25: Déroulage de la boucle
Montrer la boucle déroulé avec quatre copies du corps de la boucle, en supposant qu’à l’initialisation, R1 est un multiple de 32, ce qui signifie que le nombre d’itérations de boucle est un multiple de 4.
Éliminer tout calcul à l’évidence redondant, et ne pas réutiliser de registres.

## Slide 26: Déroulage de la boucle
Boucle LD F0,0(R1)
ADDD F4,F0,F2
SD 0(R1),F4
LD F6,-8(R1)
ADDD F8,F6,F2
SD -8(R1),F8
LD F10,-16(R1)
ADDD F12,F10,F2
SD -16(R1),F12
LD F14,-24(R1)
ADDD F16,F14,F2
SD -24(R1),F16
SUBI R1,R1,#32
BNEZ R1,Boucle
1
3
6
7
9
12
13
15
18
19
21
24
25
26
27 cycles
Boucle 1
Boucle 2
Boucle 3
Boucle 4

## Slide 27: Remarques
La taille du code augmente
le nombre de registres est plus important

## Slide 28: Réordonnancement de la boucle
Présenter la boucle de l’exemple précédent déroulée après son ordonnancement sur DLX.

## Slide 29: Réordonnancement
Boucle LD F0,0(R1)
LD F6,-8(R1)
LD F10,-16(R1)
LD F14,-24(R1)
ADDD F4,F0,F2
ADDD F8,F6,F2
ADDD F12,F10,F2
ADDD F16,F14,F2
SD 0(R1),F4
SD -8(R1),F8
SD -16(R1),F12
SUBI R1,R1,#32
BNEZ R1,Boucle
SD 8(R1),F16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 cycles
8= 32 - 24

## Slide 30: Bilan
Le temps d ’exécution d ’une boucle est tombé à 3.5 cycles par rapport à 6 avec ordonnancement non déroulé.

## Slide 31: Aujourd’hui : VLIW
Les instructions sont sur plus de 128bits
Instruct | Instruct | Instruct | Instruct
Instruct |  |  | 
Instruct | Instruct | Instruct | 
Instruct |  |  | 

## Slide 32: Aujourd’hui : VLIW
Les instructions sont sur plus de 128bits
Instruct | Instruct | Instruct | Instruct
Instruct |  |  | 
Instruct | Instruct | Instruct | 
Instruct |  |  | 

## Slide 33: Aujourd’hui : VLIW
Les instructions sont compactées en mémoire
Instruct | Instruct | Instruct | Instruct
Instruct
Instruct | Instruct | Instruct
Instruct