## Slide 1: Objectifs
Nous allons concevoir une mise en œuvre contenant un noyau de jeu d’instructions.
Nous verrons comment l’architecture de jeu d’instructions définit beaucoup d’aspects de la mise en œuvre

## Slide 2: Le processeur
Introduction
Construction d ’un chemin de données
Définition du contrôle

## Slide 3: Mise en œuvre du sous ensemble
Voici les instructions que la machine doit être capable de réaliser :
LD A,add | Charge l ’accumulateur A avec le contenu de l ’adresse add
ST add,A | Range en mémoire à l ’adresse add le contenu de l ’accumulateur A
op A,add | Réalise l ’opération op avec pour opérandes l ’accumulateur A et le contenu de l ’adresse add et range le résultat dans l ’accumulateur.
Charge et Range : Mémoire
Opération : Traitement de l’info

## Slide 4: Un exemple complet : une addition
Assembleur
Chargeur
en Mémoire
Compilateur
Hiérarchie
de traduction
?
{
int a=8, b=4, c;
c=a+b;
}
LD A,(F800h)
ADD A,(F810h)
ST (F820h),A
11011110000 F800
01101010101 F810
- - F820
10000100100 FB00
01100000111 FB01
10001001010 FB02
08
04
--
3AF800
C6F810
32F820

## Slide 5: Description générale
Contrôleur
H
Accumulateur
CP
Mémoire centrale
Bus de données
Bus d’adresses
Registre
Instruction
U.A.L.
Unité Centrale
Registre adresse
1
Mémoire
Unité centrale
Bus d ’adresse
Vue abstraite :
L ’UC et la mémoire communiquent par l ’intermédiaire de bus.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 6: Description générale
Contrôleur
H
Accumulateur
CP
Registre
mot
Registre
Instruction
U.A.L.
Registre adresse
1
Vue abstraite montrant :
les unités fonctionnelles
les principales interconnections entre elles.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 7: Description générale
Contrôleur
H
Accumulateur
CP
Registre
mot
Registre
Instruction
U.A.L.
Registre adresse
1
Le Compteur de Programme fournit l ’adresse de l ’instruction à la mémoire d ’instructions
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Description générale
Contrôleur
H
Accumulateur
CP
Registre
mot
Registre
Instruction
U.A.L.
Registre adresse
1
Une fois l ’instruction récupérée, elle est stockée dans le registre d ’instruction.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Description générale
Contrôleur
H
Accumulateur
CP
Registre
mot
Registre
Instruction
U.A.L.
Registre adresse
1
L ’utilisation de l ’UAL dépend du type de l ’instruction :
Si l ’opération est une instruction arithmétique, le résultat est écrit dans le registre accumulateur.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 10: Objectifs
Nous voulons concevoir l ’architecture précédente.
Nous allons tout d ’abord examiner chaque composante nécessaire à l ’exécution de chaque type d ’instructions.

## Slide 11: Chargement
LD A,add | Charge l ’accumulateur A avec le contenu de l ’adresse add
ST add,A | Range en mémoire à l ’adresse add le contenu de l ’accumulateur A
op A,add | Réalise l ’opération op avec pour opérandes l ’accumulateur A et le contenu de l ’adresse add et range le résultat dans l ’accumulateur.

## Slide 12: Chargement
Numéros
de registres
(adresses)
Mémoire
de données
donnée
Adresse
Accumulateur
RI
Les éléments pour réaliser le chargement :
- Le RI contient l ’adresse de la donnée à charger dans l ’accumulateur
- Le registre accumulateur va contenir la valeur.
- La mémoire de données où sont mémorisées les données.

## Slide 13: Chargement
Accumulateur
Registre
Instruction
Registre adresse
Voici une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des Chargements.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 14: Chargement
100
Accumulateur
Registre
Instruction
3000
18
LD 3000
Le RI contient l ’ adresse de la donnée à ranger. L ’adresse 3000 est envoyée à la mémoire. La donnée 100 est extraite et est chargée dans l ’accumulateur. La donnée 18 sera écrasée.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15: Rangement
LD A,add | Charge l ’accumulateur A avec le contenu de l ’adresse add
ST add,A | Range en mémoire à l ’adresse add le contenu de l ’accumulateur A
op A,add | Réalise l ’opération op avec pour opérandes l ’accumulateur A et le contenu de l ’adresse add et range le résultat dans l ’accumulateur.

## Slide 16: Rangement
Numéros
de registres
(adresses)
Mémoire
de données
donnée
Adresse
Accumulateur
RI
Les éléments pour réaliser les rangement :
- Le RI contient l ’adresse de l ’emplacement où il faut ranger en mémoire la donnée contenue dans le l’accumulateur.
- Le registre accumulateur contient la valeur à ranger dans la mémoire.
- la mémoire de données où sont mémorisée les donnnées.

## Slide 17: Rangement
Accumulateur
Registre
Instruction
Registre adresse
Voici une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des rangements.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 18: Rangement
10000
Accumulateur
Registre
Instruction
FFF0
3
ST FFF0
Le RI contient l ’ adresse de la donnée à ranger. L ’adresse FFF0 est envoyée à la mémoire. La donnée 3 est rangée en mémoire à cette adresse. La donnée 10000 sera écrasée.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19: Opérations
LD A,add | Charge l ’accumulateur A avec le contenu de l ’adresse add
ST add,A | Range en mémoire à l ’adresse add le contenu de l ’accumulateur A
op A,add | Réalise l ’opération op avec pour opérandes l ’accumulateur A et le contenu de l ’adresse add et range le résultat dans l ’accumulateur

## Slide 20: Opérations
Mémoire
de données
donnée
Adresse
Somme
Accumulateur
RI
Les éléments pour réaliser les opérations UAL :
- Le RI contient l ’adresse de la deuxième opérande
- Le registre accumulateur contient la valeur de la deuxième opérande
- L ’UAL pour pouvoir réaliser les opérations
- La mémoire de données
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
La figure 1 donne les deux éléments pour réaliser les opérations ual au format R : le banc de registres et L'UAL.
Le banc de registres contient tous les registres et fournit deux ports de lecture et un port d'écriture. Il fournir toujours en sortie le contenu des registres correspondant aux entrées des registres de lecture, alors que les écritures doivent être explicitement contrôlées par le signal de contrôle d'écriture. Les entrées détenant le numéro de registres dans le banc ont toutes 5 bits de large, tandis que les lignes de transportant des données en ont 32.
L'opération que doit effectuer l'UAL est contrôlée par le signal d'opération de l'ual, large de 3 bits dans notre cas.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des opérations. La sortie de détection de zéro sera utile pour les opérations de branchements.

## Slide 21: Opérations
Mémoire de
données
Accumulateur
Registre
Instruction
U.A.L.
Registre adresse
Voici une partie du chemin de données utilisé pour réaliser des instructions arithmétiques.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Opérations
06
Accumulateur
Registre
Instruction
U.A.L.
3111
12
3E 3111
18
Le RI contient l ’ adresse de la donnée à additionnée avec la valeur contenue dans l ’accumulateur. L ’adresse 3111 est envoyée à la mémoire. La donnée 06 est extraite et est additionnée avec 12. Le résultat « 18 » est mémorisé dans l ’accumulateur.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: Extraction des instructions
Mémoire
d'instructions
ADD
CP
instruction
Écrire
Adresse
d'instruction
Somme
Mémoire d'instruction
Compteur de programme
Additionneur
Deux éléments d'état sont nécessaires pour stocker et accéder aux instructions, ainsi qu’un additionneur pour calculer l'adresse de la prochaine instruction.
Pour simplifier, on suppose que le CP peut s ’auto-incrémenter.
RI
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
La figure 1 donne les différents éléments nécessaires pour extraction des instructions. Deux éléments d'état sont nécessaires pour stocker et accéder aux instructions, ainsi qu’un additionneur pour calculer l'adresse de la prochaine instruction.
Les éléments d'état sont la mémoire d'instruction et le compteur de programme.. La mémoire d'instruction n'a besoin de fournir qu’un accès en lecture, car le chemin de données n'écrit pas d'instructions. (Nous aurons besoin d'écrire la mémoire d'instructions lorsque nous chargerons le programme ; cela n'est pas difficile, et nous l'ignorons par souci de simplicité.) - Puisque l'unité de mémoire d'instruction ne peut être que lue, nous n'incluons pas de signal de contrôle de lecture ; ceci simplifie la conception. Les signaux de contrôle, tel que le signal d'écriture sur le CP, sont représentés en pointillé.
- Le compteur de programme est un registre sur 32 bits qui sera écrit sous le contrôle d'un signal d'écriture.
- L'additionneur est une UAL câblée pour effectuer dans tous les cas une addition de ses deux entrées 32 bits et placer le résultat dans la sortie.
La figure 2 montre une partie du chemin de données utilisé pour extraire des instructions et incrémenter le compteur de programme. L'instruction extraite sera utilisée par d'autres parties de ce chemin.
Remarque : Mips utilise une mémoire 8 bits. Une instruction de 32 bits est donc codées sur 4*8bits. Il est donc nécessaire d’incrémenter de 4 octets l’adresse courante pour aller à l’instruction suivante. Ainsi CP+4 est l’adresse de l’instruction suivante.

## Slide 24: Extraction des instructions
Mémoire
d ’instructions
Accumulateur
CP
Registre
Instruction
Registre adresse
1
Voici une partie du chemin de données utilisée pour extraire des instructions et incrémenter le compteur de programme.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 25: Extraction des instructions
34FF
Accumulateur
CP
Registre
Instruction
08FF
1
L ’adresse 08FF est envoyée à la mémoire d ’instructions. L ’instruction 34FF est extraite et mémorisée dans RI.
08FF
34 FF
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 26: Combinaison des instructions
Nous avons vue la construction du chemin de données pour chaque instruction prise indépendamment.
Pour obtenir le chemin complet de l ’architecture il faut combiner les différents chemins de données.
L ’introduction d ’interrupteur (Ou de multiplexeurs) et de connexions est nécessaires pour assurer un chemin unique sans problème de conflits de données.

## Slide 27: Description générale
Mémoire
données
Instructions
Contrôleur
H
Accumulateur
CP
Registre
Instruction
U.A.L.
Registre adresse
1
Vue abstraite montrant :
les unités fonctionnelles
les principales interconnections entre elles.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: Description général
Contrôleur
H
Accumulateur
Compteur
Ordinal
Mémoire centrale
Bus de données
Bus d’adresses
Registre
Instruction
U.A.L.
CRA
CEB
EDA
CEA
CRI
LEC
ECR
CAD
PSR
LCO
CCO
Unité Centrale
Registre adresse
1
Données
Instructions
FB00
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>