## Slide 1: Interface Matériel/logiciel
Chemin de
données
Mémoire
Entrées
Contrôle
Sorties
Ordinateur

## Slide 2: Interface Matériel/logiciel
Ordinateur
Com
pilateur
Chemin de
données
Mémoire
Entrées
Contrôle
Sorties

## Slide 3: Interface Matériel/logiciel
Une des interface clé entre les différents niveaux d’abstraction est l’architecture de jeu d’instructions : c’est l’interface entre le matériel et le logiciel de plus bas niveau.

## Slide 4: Plan
Introduction
Classification des jeux d’instructions
Les opérations du matériel de l’ordinateur
Les opérandes du matériel de l’ordinateur
La représentation des instructions dans l’ordinateur
Des instructions pour prendre des décisions
Comment traiter les procédures au niveau matériel de l’ordinateur
Un exemple pour tout regrouper
Tableaux contre pointeurs

## Slide 5: Introduction
Pour donner des ordres au matériel d’un ordinateur, il faut s’exprimer dans son langage. Les mots du langage d'une machine sont appelés des instructions, et son vocabulaire un jeu d’instructions.
Les concepteurs d’ordinateurs ont un but commun : trouver un langage qui rende plus aisée la construction du matériel et du compilateur tout en maximisant les performances et en minimisant le coût.
Le but du cours est de découvrir le jeu d’instructions de MIPS Computer Compagy.

## Slide 6: Classification des jeux d’instructions
Le type de stockage interneà l’UC estle critère le plus caractéristique. Les choixsont une pile, un accumulateur ou unensemble de registres.
Pour des architectures à registres généraux deux caractéristiques essentielles divisent les architectures :
  nombre d’opérandes
  nombre d’opérandes mémoires
Modèle d’exécution (n,m)
  n : nombre d’opérandes par instruction
  m : nombre d’opérandes mémoire par instruction
Mem-Mem Registre(r-m) Registre(charg-rang)
(3,3) (2,1) (3,0)

## Slide 7: Type Mémoire-Mémoire : VAX
(3,3)
add c,a,b
La séquence de code pour C=A+B
Mem
A
B
C
+
Avantages : Le code le plus compact. Ne gaspille pas des registres pour des données secondaires
Inconvénients : Grande variation de la taille des instructions, grande variation du travail effectué par instruction. Les accès mémoire créent un goulot d’étranglement.
1
1

## Slide 8: Type Registre-mémoire : intel 80*86, 68000
(2,1)
Load r1,A
Add r1,B
Store C,r1
La séquence de code pour C=A+B
1
2
r1
Mem
A
B
C
+
1
2
3
3
Avantages : Les données peuvent être obtenues sans chargement préalable.
Inconvénients : Les opérandes ne sont pas équilibrées puisque l’opérande source est détruite.

## Slide 9: Type Registre-registre : PowerPC, MIPS
(3,0)
Load r1,A
Load r2,B
Add r3,r2,r1
Store C,r3
La séquence de code pour C=A+B
1
2
r1
r2
r3
Mem
A
B
C
+
1
2
3
3
Avantages : Codage simple d’instructions de longueur fixe.
Inconvénients : Nombre d’instructions plus élevé que les architectures à références mémoire.
4
4

## Slide 10: Le jeu d’instructions MIPS
Nous allons voir le langage de la machine :
  Les opérations du matériel de l’ordinateur
  Les opérandes du matériel de l’ordinateur
  La représentation des instructions dans l’ordinateur
  Des instructions pour prendre des décisions

## Slide 11: Les opérations du matériel de l’ordinateur
Tout ordinateur doit être capable d’effectuer des opérations arithmétiques.
La notation MIPS
Cette notation est rigide en ce sens que chaque instruction arithmétique MIPS doit toujours avoir trois variables. Imposer à chaque instruction d’avoir trois opérandes est conforme au principe de simplicité du matériel. Le matériel pour un nombre variables d’opérandes est plus complexe que pour un nombre fixe.
add a,b,c

## Slide 12: Principe 1 de la conception du matériel
La simplicité favorise la régularité

## Slide 13: Les opérandes du matériel de l’ordinateur
Les opérandes des instructions arithmétiques ne peuvent pas être des variables quelconques ; ils doivent provenir d’un nombre limité d’emplacements particuliers appelés registres.
La taille d’un registre dans l’architecture MIPS est de 32 bits
MIPS possède 32 registres, notés $0, $1, ...,$31
Un très grand nombre de registres augmenterait le temps de cycle d’horloge parce que les signaux électroniques prennent plus de temps lorsqu’ils doivent voyager plus loin.
Le concepteur doit trouver un juste équilibre entre le besoin des programmes et la volonté de concevoir un cycle court.

## Slide 14: Principe 2 de la conception du matériel
Le plus petit est le plus rapide

## Slide 15: Exemple
add $8,$17,$18 #Registre $8 contient g+h
add $9,$19,$20 #Registre $9 contient i+j
sub $16,$8,$9 # f reçoit $8-$9, ou (g+h)-(i+j)
f=(g+h)-(i+j);
Les variables f,g,h,i et j peuvent être assignées aux registres $16, $17,… $20.
C’est au compilateur que revient cette tâche délicate.

## Slide 16: Les transferts de données
Les opérations arithmétiques n’ont lieu que dans les registres. MIPS doit donc disposer d’instructions qui transfèrent les données entre la mémoire et les registres.
Processeur
Mémoire
Load
Store

## Slide 17: Les adresses
Pour accéder à ces données l’instruction doit fournir l’adresse.
MIPS adresse les octets individuellement. Les adresses de mots contigus diffèrent donc de 4.
Processeur
Adresse
0
4
8
12
...
Donnée
10
45
8456666
0
...

## Slide 18: Transfert de donnée
Chargement mot :
lw $1,100($2)
  $1 = Mémoire[$2+100]
Rangement mot :
sw $1,100($2)
  Mémoire[$2+100] = $1
Le registre $0 contient toujours la valeur 0

## Slide 19: Problèmes
Beaucoup de programmes ont plus de variables que les machines n’ont de registres. Par conséquent, le compilateur cherche à conserver dans les registres les variables les plus souvent utilisées et place le reste en mémoire.
Une instruction de transfert de données lit ou écrit une donnée seulement, et ne peut la modifier. Les données contenues dans les registres MIPS sont donc à la fois d’accès plus rapide et plus faciles à utiliser. Pour atteindre les performances élevées, les compilateurs MIPS doivent utiliser efficacement les registres.

## Slide 20: Exemple
T[i]=h+T[i] ;
T est un tableau d’entiers.
On suppose que la variable h est dans $18, $19 contient la valeur i, et que le tableau débute à l’adresse Tstart
muli $19,$19,4 #i=i*4
lw $8,Tstart($19) #reg temporaire $8 reçoit T[i]
add $8,$18,$8 #reg temporaire $8 reçoit h+T[i]
sw $8,Tstart($19) #on recopie h+T[i]dans T[i]

## Slide 21: Branchement conditionnel
branchement si égal
beq $1,$2,L
  si ($1==$2) aller en L
branchement si non égal :
bne $1,$2,L
  si ($1!=$2) aller en L

## Slide 22: Exemple
bne $19,$20,Else #aller en Else si i°j
add $16,$17,$18 #f=g+h (sauté si i°j)
j Exit #aller en Exit (jump)
Else:sub $16,$17,$18 #f=g-h (sauté si i=j)
Exit:
if (i==j)
f=g+h;
else
f=g-h;
f,g,h,i et j correspondent aux registres $16 à $20

## Slide 23: Exemple
loop : mult $9,$19,$10 #reg temporaire $9=i*4
lw $8,Sstart($9) #reg temporaire $8=stock[i]
bne $8,$21,Exit #aller en Exit si sto ck[i]°k
add $19,$19,$20 #i=i+j
j Loop #aller en Loop
Exit:
While (stock[i]==k)
i=i+j;
i,j et k correspondent aux registres $19 à $21,
le tableau stock débute à Sstart,
le registre $10 contient la valeur 4;

## Slide 24: La représentation des instructions dans l’ordinateur
Les instructions sont stockées dans l’ordinateur sous forme d’une suite de signaux électroniques haute et basse tension et sont représentées sous forme de nombres
Chaque partie d’une instruction peut être considérée comme un nombre à part entiers, chacun des segments est appelé un champ.
On appelle cette décomposition le format d’instruction.

## Slide 25: Les champs MIPS
Nous donnons des noms aux champs MIPS pour faciliter leur description
op : opération correspondant à l’instruction
rs : le premier registre opérande source
rt : le second registre opérande source
rd : le registre opérande destination ; il reçoit le résultat de l’opération
decval : valeur du décalage
fonct : fonction ; ce champ détermine la variante de l’opération décrite dans le champ op
31-26
25-21
20-16
15-11
10-6
5-0
decval
fonct
rd
rt
rs
0p

## Slide 26: Principe 3 de la conception d’un ordinateur
Un problème se pose lorsqu’une instruction nécessite des champs plus longs que ceux que nous avons représentés ci-dessus. Par exemple, l’instruction de chargement spécifie deux registres et une adresse. Si l’adresse utilise l’un des champs à 5 bits, elle se limite à 32 emplacements.
Un conflit se pose entre la volonté de parvenir à une longueur unique pour toutes les instructions et la volonté d’obtenir un format d'instruction unique.

## Slide 27: Principe 3 de la conception d’un ordinateur
Une bonne conception requiert des compromis

## Slide 28: Le langage machine
0
34
1
3
2
0
Instruction de type R
31-26
25-21
20-16
15-11
10-6
5-0
decval
fonct
rd
rt
rs
0
Exemples :
Sub $1,$2,$3 signification $1=$2-$3
0
32
1
3
2
0
add $1,$2,$3 signification $1=$2+$3
Notes: Avant de définir la mise en oeuvre du contrôleur, nous revenons sur les format
Les trois instructions (type R,chargement/rangement et branchement) utilisent deux format d'instruction différents. Les instructions de saut utilisent un autre format.
a_ Format d'instruction pour les instruction de format R, qui ont toutes un code-op de 0. Ces instructions ont trois registres opérandes : rs, rt, rd. Les champs rs et rt sont les sources et rd est la destination. La fonction UAL se trouve dans le champ fonct et est décodée par le modèle de contrôle de l'UAL de la section précédente. Les instructions de cette forme que nous réalisons sont les instructions add, sub,or et slt (set on less than, positionner lorsqu’inférieur). Le champ decval sera utilisé pour les décalage.
Un exemple est donné pour une instruction ADD, qui additionne le contenue des registres 2 et 3 et range le résultat dans le registre 1.
b_ Format d'instruction pour les instruction de chargement (code-op=35) et de rangement (code-op=43). Le registre rs est le registre de base ajouté au champ d'dresse 16 bits pour former l'adresse mémoire Pour les chargements, rt est le registre destination de la valeur chargée. Pour les rangements, rt est le registre source dont la valeur doit être stockée en mémoire.
Un exemple est donné pour une instruction de chargement du registre 1 par le contenue de la mémoire d’adresse (100 plus la valeur du registre 2).
c_Format d'instruction pour le branchement si égal (code-op=4). les registres rs et rt sont les registres source dont on teste l'égalité. Le champ d'adresse 16 bits, décalé, est ajouté au CP pour calculer l'adresse de destination du branchement.

## Slide 29: Le langage machine
100
1
2
43
31-26
25-21
20-16
15-0
Instruction de chargement ou de rangement
adresse
rt
rs
35 ou 43
Sw $1,100($2) signification : Mémoire($2+100)=$1
Exemples :
100
1
2
35
lw $1,100($2) signification : $1=Mémoire($2+100)
Notes: Avant de définir la mise en oeuvre du contrôleur, nous revenons sur les format
Les trois instructions (type R,chargement/rangement et branchement) utilisent deux format d'instruction différents. Les instructions de saut utilisent un autre format.
a_ Format d'instruction pour les instruction de format R, qui ont toutes un code-op de 0. Ces instructions ont trois registres opérandes : rs, rt, rd. Les champs rs et rt sont les sources et rd est la destination. La fonction UAL se trouve dans le champ fonct et est décodée par le modèle de contrôle de l'UAL de la section précédente. Les instructions de cette forme que nous réalisons sont les instructions add, sub,or et slt (set on less than, positionner lorsqu’inférieur). Le champ decval sera utilisé pour les décalage.
Un exemple est donné pour une instruction ADD, qui additionne le contenue des registres 2 et 3 et range le résultat dans le registre 1.
b_ Format d'instruction pour les instruction de chargement (code-op=35) et de rangement (code-op=43). Le registre rs est le registre de base ajouté au champ d'dresse 16 bits pour former l'adresse mémoire Pour les chargements, rt est le registre destination de la valeur chargée. Pour les rangements, rt est le registre source dont la valeur doit être stockée en mémoire.
Un exemple est donné pour une instruction de chargement du registre 1 par le contenue de la mémoire d’adresse (100 plus la valeur du registre 2).
c_Format d'instruction pour le branchement si égal (code-op=4). les registres rs et rt sont les registres source dont on teste l'égalité. Le champ d'adresse 16 bits, décalé, est ajouté au CP pour calculer l'adresse de destination du branchement.

## Slide 30: Le langage machine
2
1
5
100
31-26
25-21
20-16
15-0
Instruction de branchement
rt
rs
4
adresse
bne $1,$2,100 signification : si ($1°$2) aller en 100
Exemples :
2
1
4
100
beq $1,$2,100 signification : si ($1=$2) aller en 100
Notes: Avant de définir la mise en oeuvre du contrôleur, nous revenons sur les format
Les trois instructions (type R,chargement/rangement et branchement) utilisent deux format d'instruction différents. Les instructions de saut utilisent un autre format.
a_ Format d'instruction pour les instruction de format R, qui ont toutes un code-op de 0. Ces instructions ont trois registres opérandes : rs, rt, rd. Les champs rs et rt sont les sources et rd est la destination. La fonction UAL se trouve dans le champ fonct et est décodée par le modèle de contrôle de l'UAL de la section précédente. Les instructions de cette forme que nous réalisons sont les instructions add, sub,or et slt (set on less than, positionner lorsqu’inférieur). Le champ decval sera utilisé pour les décalage.
Un exemple est donné pour une instruction ADD, qui additionne le contenue des registres 2 et 3 et range le résultat dans le registre 1.
b_ Format d'instruction pour les instruction de chargement (code-op=35) et de rangement (code-op=43). Le registre rs est le registre de base ajouté au champ d'dresse 16 bits pour former l'adresse mémoire Pour les chargements, rt est le registre destination de la valeur chargée. Pour les rangements, rt est le registre source dont la valeur doit être stockée en mémoire.
Un exemple est donné pour une instruction de chargement du registre 1 par le contenue de la mémoire d’adresse (100 plus la valeur du registre 2).
c_Format d'instruction pour le branchement si égal (code-op=4). les registres rs et rt sont les registres source dont on teste l'égalité. Le champ d'adresse 16 bits, décalé, est ajouté au CP pour calculer l'adresse de destination du branchement.

## Slide 31: L’utilisation de la mémoire
Conventions adoptées sur un système MIPS :
Segment de texte (détient les instructions du programme)
Le segment de données est divisé en deux parties
  Les données statiques (Variable globale, la taille est connue à la compilation)
  Les données dynamiques (malloc)
Autre partie : segment de pile du programme
  Il se situe au sommet de l’espace adressable.
  Lorsque le programme dépose des valeurs sur la pile, le système d’exploitation étend le segment de pile vers le bas.

## Slide 32: L’utilisation de la mémoire
Réservé
D Dynamiques
D Statiques
7fffffff
10000000
400000
Segment de pile
Segment de données
Segment de texte

## Slide 33: Les appels de procédures
Void toto(){
titi();
}
Void titi(){
lolo();
}

## Slide 34: Appels et retours
Toto Titi Lolo
Retour
Retour

## Slide 35: Les appels de procédures
jal AdresseProcedure :
Affecte un saut à une adresse donnée en sauvegardant simultanément l’adresse de l’instruction suivante dans le registre $31
jr $31
Instruction qui fait un saut de retour
Void toto(){
titi();
}
Void titi(){
lolo();
}

## Slide 36: Sauvegarde et restitution de l’adresse de retour
$24
$31
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31
Mémoire
$29
Valeur pour
ajuster
Sommet P

## Slide 37: Après que toto ai appelé titi
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 38: Juste avant que titi n’appelle lolo
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 39: Juste avant que titi n’appelle lolo
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
ad retour titi
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 40: Appel
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
ad retour lolo
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 41: Après que titi ait appelé lolo
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
ad retour lolo
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 42
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
ad retour lolo
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 43: Juste avant que titi ne retourne
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
ad retour lolo
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 44: Juste avant que titi ne retourne
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
ad retour titi
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 45: Retour à toto
$29
$31
ad retour titi
Mémoire
ad retour titi
toto:...
...
jal titi
...
titi:...
...
add $29,$29,$24
sw $31,0($29)
jal lolo
lw $31,0($29)
sub $29,$29,$24
...
jr $31
lolo:...
...
jr $31

## Slide 46: Les autres styles d’adressage
Les concepteurs de MIPS ont fourni des moyens supplémentaires d’accéder aux opérandes.
MIPS permet de rendre plus rapide l’accès aux constantes de petite taille par l’adressage immédiat
MIPS rend plus efficace les branchements relatif à CP. Un branchement tel que CP = registre + adresse de branchement permet à un programme d’avoir une taille de 232 instructions.

## Slide 47: Principe 4 de la conception des ordinateurs
Faire en sorte que les cas les plus fréquents
soient les plus rapides.

## Slide 48: Un exemple complet
Pour traduire du C en assembleur :
- Allouer des registres aux variables du programme.
- Produire du code pour le corps de la procédure.
- Préserver les registres à travers l’appel de la procédure
Convention MIPS :
pour le passage de paramètres sont utilisés $4 à $7

## Slide 49: Un exemple complet
change(int v[], int k)
{
int temp;
temp = v[k];
v[k]=v[k+1];
v[k+1]=temp;
}
Les paramètres v et k sont alloues à $4 et $5
+ une variable temp en $15
$2 contient la base du tableau
NB : les adresses de mots contigus différent de 4 et non de 1

## Slide 50: Un exemple complet
change(int v[], int k)
{
int temp;
temp = v[k];
v[k]=v[k+1];
v[k+1]=temp;
}
muli $2,$5,4 #reg $2=k*4
add $2,$4,$2 #reg $2=v+(k*4)
#reg $2 a l’adresse de v[k]
lw $15,0($2) #reg $15 (temp)=v[k]
lw $16,4($2) #reg $16=v[k+1] ; fait référence à
#l’élément suivant de v
sw $16,0($2) #v[k]=registre $16
sw $15,4($2) #v[k+1]=registre $15 (temp)

## Slide 51: Un exemple complet
change(int v[], int k)
{
int temp;
temp = v[k];
v[k]=v[k+1];
v[k+1]=temp;
}
Préserver les registres à travers l’appel de procédure
l’appelé sauvegarde :
les registres $2,$15,$16 sont modifiés ->
addi $29,$29,-12 # on ajuste la tête de pile
sw $2,0($29) #range $2 au sommet
sw $15,4($29) #range $15 au sommet
sw $16,8($29) #range $16 au sommet
-12 car la pile croit des adresses élevées aux adresses bases

## Slide 52: Un exemple complet
addi $29,$29,-12 #on ajuste la tête de pile
sw $2,0($29) #range $2 au sommet
sw $15,4($29) #range $15 au sommet
sw $16,8($29) #range $16 au sommet
muli $2,$5,4 #reg $2=k*4
add $2,$4,$2 #reg $2=v+(k*4)
#reg $2 a l’adresse de v[k]
lw $15,0($2) #reg $15 (temp)=v[k]
lw $16,4($2) #reg $16=v[k+1] ; fait référence à
#l’élément suivant de v
sw $16,0($2) #v[k]=registre $16
sw $15,4($2) #v[k+1]=registre $15 (temp)
lw $2,0($29) #restitue $2 du sommet
lw $15,4($29) #restitue $15 du sommet
lw $16,8($29) #restitue $16 du sommet
addi $29,$29,12 # restitue la tête de pile
jr $31 # retour à la procédure appelante
change:

## Slide 53: Pointeurs ou tableaux
Efface2(int *tab, int dim){
int *p;
for (p=&tab[0]; p<&tab[dim];p=p+1)
*p=0;
}
Efface1(int tab[], int dim){
int i;
for (i=0; i<dim; i=i+1)
tab[i]=0;
}

## Slide 54: Pointeurs ou tableaux
Efface1(int tab[], int dim){
int i;
for (i=0; i<dim; i=i+1)
tab[i]=0;
}
move $2,0 #i=0
loop1: muli $14,$2,4 #$14=i*4
add $3,$4,$14 #$3=adresse de tab [i]
sw $0,0($3) #tab[i]=0
addi $2,$2,1 #i=i+1
slt $6,$2,$5 #$6=(i<dim)
bne $6,$0,loop1 #si (i<dim]) aller en loop1
tab et dim sont dans $4 et $5, i est dans $2

## Slide 55: Pointeurs ou tableaux
move $2,$4 #p=adresse de tab[0]
muli $14,$5,4 #$14=dim*4
add $3,$4,$14 #$3= adresse de tab[dim]
loop2: sw $0,0($2) #mémoire[p]=0
addi $2,$2,4 #p=p+4
slt $6,$2,$3 #$6=(p<tab[dim])
bne $6,$0,loop2 #si (p<tab[dim]) aller en loop2
tab et dim sont dans $4 et $5 p est dans $2
Efface2(int *tab, int dim){
int *p;
for (p=&tab[0]; p<&tab[dim];p=p+1)
*p=0;
}
Le nombre d’instructions exécuter à chaque itération passe de 6 à 4

## Slide 56: Illusions et pièges
Illusions : des instructions plus puissantes signifient des performances plus élevées.
Piège : écrire en langage assembleur pour obtenir les performances les plus élevées.
Piège : Oublier que les adresses de mots contigus en mémoire dans les machines avec adressage d’un octet ne différent pas de 1.

## Slide 57: Conclusions
Le choix d’un jeu d’instructions nécessite un équilibre délicat entre le nombre de cycles d’horloge nécessaires à une instruction et la vitesse de l’horloge.
Quatre règles guident les concepteurs de jeux d’instructions dans la recherche de cet équilibre délicat :

## Slide 58: Conclusions
1- Le plus petit est le plus rapide.
  le nombre de registres est égale à 32.
2- La simplicité favorise la régularité.
  La taille des instructions est unique, impose que les trois opérandes soient des registres dans les instructions arithmétiques, garde les champs correspondant à la même place dans chaque format d’instruction.
3- Une bonne conception requiert des compromis
  fournir des adresses plus grandes et conservez une longueur unique pour toutes les instructions.
4- Faire en sorte que les cas les plus fréquents soient les plus rapides.
  les cas les plus fréquents comprennent l’adressage relatif au CP pour les branchements conditionnels et l’adressage immédiat pour les constantes.